## Slide 1: 第 2 章 运算方法和运算器
2. 1 数据的表示方法
2. 3 定点数乘法运算
2. 2 定点数的加减运算
2. 4 定点数除法运算
2. 5 浮点数的运算

## Slide 2: 2.1 数据的表示方法
1 .C语言中基本数据类型的存储
3. 浮点数的表示
2. 定点数的表示
4. 非数值数据的表示

## Slide 3
1 | int main(int argc, char* argv[])
2 | {
3 | int i;
4 | int x1=1,y1=-1;
5 | unsigned int x2=y1;
6 | float s1=1,s2=-1;
7 | char *ps1=(char *)&s1,*ps2=(char *)&s2;
8 | double d1=1;
9 | char *pd1=(char *)&d1;
10 | char c1='1';
一、C语言中的数值数据怎么表示？
2. 1 数据的表示方法

## Slide 4
11 | printf("x1=%08x,y1=%08x\n",x1,y1);
12 | printf("x2=%u\n",x2);
13 | printf("s1=");
14 | for(i=0;i<4;i++)
15 | {
16 | printf("%02x,",*ps1);
17 | ps1++;
18 | }
19 | 
20 | printf("\ns2=");
21 | for(i=0;i<4;i++)
22 | {
23 | printf("%02x,",*ps2);
24 | ps2++;
25 | }
26 | printf("\n");
2. 1 数据的表示方法

## Slide 5
27 | 
28 | printf("d1=");
29 | for(i=0;i<8;i++)
30 | {
31 | printf("%02x,",*pd1);
32 | pd1++;
33 | }
34 | printf("\n");
35 | 
36 | printf("c1=%x\n",c1);
37 | 
38 | return 0;
39 | }
2. 1 数据的表示方法

## Slide 6
2. 1 数据的表示方法

## Slide 7: 2.1 数据的表示方法
1 .C语言中基本数据类型的存储
3. 浮点数的表示
2. 定点数的表示
4. 非数值数据的表示

## Slide 8: 二、定点数的表示
无符号数
寄存器的位数
反映无符号数的表示范围
8 位 0 ~ 255
16 位 0 ~ 65535
2. 1 数据的表示方法
2. 1 数据的表示方法

## Slide 9
带符号的数 符号数字化的数
+ 0.1011
0 1011
小数点的位置
+ 1100
0 1100
小数点的位置
– 1100
1 1100
小数点的位置
– 0.1011
1 1011
小数点的位置
真值 机器数
1. 机器数与真值
有符号数
2. 1 数据的表示方法

## Slide 10: 定点整数和定点小数：
（a）定点小数
（b）定点整数
2. 1 数据的表示方法

## Slide 11
2. 原码表示法
带符号的绝对值表示
(1) 定义
整数
x 为真值
n 为整数的位数
如
x = +1110
[x]原 = 0 , 1110
[x]原 = 24 + 1110 = 1 , 1110
x = 1110
[x]原 =
0，x 2n ＞ x ≥ 0
2n x 0 ≥ x ＞ 2n
用 逗号 将符号位
和数值部分隔开
2. 1 数据的表示方法

## Slide 12
小数
x 为真值
如
x = + 0.1101
[x]原 = 0 . 1101
x = 0.1101
[x]原 = 1 ( 0.1101) = 1 . 1101
x 1 ＞ x ≥ 0
[x]原 =
1 – x 0 ≥ x ＞ 1
x = 0.1000000
[x]原 = 1 ( 0.1000000) = 1 . 1000000
x = + 0.1000000
[x]原 = 0 . 1000000
用 小数点 将符号
位和数值部分隔开
用 小数点 将符号
位和数值部分隔开
2. 1 数据的表示方法

## Slide 13
(2) 举例
例2.1-1 已知 [x]原 = 1.0011 求 x
解:
例2.1-2 已知 [x]原 = 1,1100 求 x
解:
x = 1 [x]原 = 1 1.0011 = 0.0011
x = 24 [x]原 = 10000 1,1100 = 1100
–
–
0.0011
1100
由定义得
由定义得
2. 1 数据的表示方法

## Slide 14
例2.1-4 求 x = 0 的原码
解:
设 x = + 0.0000
例2.1-3 已知 [x]原 = 0.1101 求 x
解：
∴ x = + 0.1101
同理，对于整数
[+ 0 ]原 = 0,0000
[+ 0.0000]原 = 0.0000
x = 0.0000
[ 0.0000]原 = 1.0000
[ 0 ]原 = 1,0000
∴ [+ 0]原 ≠ [ 0]原
根据 定义 ∵ [x]原 = 0.1101
2. 1 数据的表示方法

## Slide 15
原码的特点：
简单、直观
但是用原码作加法时，会出现如下问题：
能否 只作加法 ?
找到一个与负数等价的正数 来代替这个负数
就可使 减 加
加法 正 正
加
加法 正 负
加法 负 正
加法 负 负
减
减
加
要求 数1 数2 实际操作 结果符号
正
可正可负
可正可负
负
2. 1 数据的表示方法

## Slide 16
- 12
3
(1) 补的概念
时钟
逆时针
- 3
6
3
顺时针
+ 9
6
15
3. 补码表示法
可见 3 可用 + 9 代替
记作 3 ≡ + 9 （mod 12）
同理 4 ≡ + 8 （mod 12）
5 ≡ + 7 （mod 12）
时钟以
12为模
减法 加法
称 + 9 是 3 以 12 为模的 补数
2. 1 数据的表示方法

## Slide 17
结论
一个负数加上 “模” 即得该负数的补数
一个正数和一个负数互为补数时
它们绝对值之和即为 模 数
计数器（模 16）
– 1011
1011
0000
+ 0101
1011
10000
1011 0000 ？
可见 1011 可用 + 0101 代替
同理 011
0.1001
自然去掉
记作 1011
（mod 24）
≡ + 0101
（mod 23）
≡ + 101
（mod 2）
≡ + 1.0111
2. 1 数据的表示方法

## Slide 18
+ 0101（mod24）
≡
1011
（mod24）
(2) 正数的补数即为其本身
+ 10000
+ 10000
两个互为补数的数
+ 0101
+ 10101
≡
分别加上模
结果仍互为补数
∴ + 0101 ≡ + 0101
+ 0101
24+1 – 1011
1,0101
用 逗号 将符号位
和数值部分隔开
丢掉
1011
0 ,
1 ,
?
?
1011
（mod24）
可见
?
+ 0101
0101
0101
1011
0101
+
（mod24+1）
100000
=
2. 1 数据的表示方法

## Slide 19
(3) 补码定义
整数
x 为真值
n 为整数的位数
[x]补 =
0，x 2n ＞ x ≥ 0
2n+1 + x 0 ＞ x ≥ 2n（mod 2n+1）
如
x = +1010
[x]补 = 27+1 +( 1011000 )
=
[x]补 = 0,1010
x = 1011000
1,0101000
用 逗号 将符号位
和数值部分隔开
1011000
100000000
2. 1 数据的表示方法

## Slide 20
小数
x 为真值
x = + 0.1110
[x]补 =
x 1 ＞ x ≥ 0
2 + x 0 ＞ x ≥ 1（mod 2）
如
[x]补 = 0.1110
x = 0.1100000
1.0100000
[x]补 = 2 + ( 0.1100000 )
=
用 小数点 将符号位
和数值部分隔开
0.1100000
10.0000000
2. 1 数据的表示方法

## Slide 21
(4) 求补码的快捷方式
= 100000
= 1,0110
10101 + 1
= 1,0110
又[x]原 = 1,1010
则[x]补 = 24+1 1010
= 11111 + 1 1010
= 11111
1010
1010
当真值为 负 时，补码 可用 原码除符号位外
每位取反，末位加 1 求得
+ 1
设 x = 1010 时
2. 1 数据的表示方法

## Slide 22
(5) 举例
解：
x = + 0.0001
解：由定义得
x = [x]补 – 2
= 1.0001 – 10.0000
[x]原 = 1.1111
例2.1-6 已知 [x]补 = 1.0001
求 x
[x]补 [x]原
？
由定义得
例2.1-5 已知 [x]补 = 0.0001
求 x
∴ x = 0.1111
–
= 0.1111
–
2. 1 数据的表示方法

## Slide 23
例2.1-7
解：
x = [x]补 – 24+1
= 1,1110 – 100000
[x]原 = 1,0010
当真值为 负 时，原码 可用 补码除符号位外
每位取反，末位加 1 求得
[x]补 [x]原
？
∴ x = 0010
= 0010
求 x
已知 [x]补 = 1,1110
由定义得
2. 1 数据的表示方法

## Slide 24
真值
0, 1000110
1, 0111010
0.1110
1.0010
0.0000
0.0000
1.0000
0,1000110
1,1000110
0.1110
1.1110
0.0000
1.0000
不能表示
练习
求下列真值的补码
[ 1]补 = 2 + x = 10.0000 1.0000 = 1.0000
[+ 0]补 = [ 0]补
由小数补码定义
= 1000110
[x]补 [x]原
x = +70
x = 0.1110
x = 0.0000
x = 70
x = 0.1110
x = 0.0000
x = 1.0000
= 1000110
[x]补 =
x 1 ＞ x ≥ 0
2+ x 0 ＞ x ≥ 1（mod 2）
2. 1 数据的表示方法

## Slide 25
4. 反码表示法
(1) 定义
整数
[x]反 =
0，x 2n ＞ x ≥ 0
( 2n+1 – 1) + x 0 ≥ x ＞ 2n（mod 2n+1 1）
如
x = +1101
[x]反 = 0,1101
= 1,0010
x = 1101
[x]反 = (24+1 1) 1101
= 11111 1101
用 逗号 将符号位
和数值部分隔开
x 为真值
n 为整数的位数
2. 1 数据的表示方法

## Slide 26
小数
x = + 0.1101
[x]反 = 0.1101
x = 0.1010
[x]反 = (2 2-4) 0.1010
= 1.1111 0.1010
= 1.0101
如
[x]反 =
x 1 ＞ x ≥ 0
( 2 – 2-n) + x 0 ≥ x ＞ 1（mod 2 2-n）
用 小数点 将符号位
和数值部分隔开
x 为真值
n 为小数的位数
2. 1 数据的表示方法

## Slide 27
(2) 举例
例2.1-10 求 0 的反码
设 x = + 0.0000
[+0.0000]反= 0.0000
解：
同理，对于整数
[+0]反= 0,0000
例2.1-9 已知 [x]反 = 1,1110 求 x
例2.1-8 已知 [x]反 = 0,1110 求 x
解：
由定义得 x = + 1110
解：
= 1,1110 11111
= 0001
由定义得
x = [x]反 (24+1 1)
x = 0.0000
[ 0.0000]反= 1.1111
[ 0]反= 1,1111
∴ [+ 0]反 ≠ [ 0]反
2. 1 数据的表示方法

## Slide 28
三种机器数的小结
对于正数，原码 = 补码 = 反码
对于负数 ，符号位为 1，其 数值部分
原码除符号位外每位取反末位加 1 补码
原码除符号位外每位取反 反码
最高位为符号位，书写上用“,”（整数）
或“.”（小数）将数值部分和符号位隔开
2. 1 数据的表示方法

## Slide 29
例2.1-11
00000000
00000001
00000010
…
01111111
10000000
10000001
11111101
11111110
11111111
…
128
129
-0
-1
-128
-127
-127
-126
二进制代码
无符号数
对应的真值
原码对应
的真值
补码对应
的真值
反码对应
的真值
0
1
2
127
…
253
254
255
…
-125
-126
-127
…
-3
-2
-1
…
-2
-1
-0
…
+0
+1
+2
+127
…
+0
+1
+2
+127
…
+0
+1
+2
+127
…
+0
设机器数字长为 8 位（其中１位为符号位）
对于整数，当其分别代表无符号数、原码、补码和
反码时，对应的真值范围各为多少？

## Slide 30
例2.1-12
解：
已知 [y]补 求[ y]补
<Ⅰ> [y]补 = 0. y1 y2 yn
…
y = 0. y1 y2 yn
…
y = 0. y1 y2 yn
…
[ y]补 = 1.y1 y2 yn + 2-n
…
<Ⅱ> [ y]补 = 1. y1 y2 yn
…
[ y]原 = 1. y1 y2 yn + 2-n
…
y = （0. y1 y2 yn + 2-n）
…
y = 0. y1 y2 yn + 2-n
…
[ y]补 = 0. y1 y2 yn + 2-n
…
设 [y]补 = y0. y1 y2 yn
…
每位取反，
即得[ y]补
[y]补连同符号位在内，
末位加 1
每位取反，
即得[ y]补
[y]补连同符号位在内，
末位加 1
2. 1 数据的表示方法

## Slide 31
5. 移码表示法
补码表示很难直接判断其真值大小
如
十进制
x = +21
x = –21
x = +31
x = –31
x + 25
+10101 + 100000
+11111 + 100000
10101 + 100000
11111 + 100000
大
大
错
错
大
大
正确
正确
0,10101
1,01011
0,11111
1,00001
+10101
– 10101
+11111
– 11111
= 110101
= 001011
= 111111
= 000001
二进制
补码
2. 1 数据的表示方法

## Slide 32
(1) 移码定义
x 为真值，n 为 整数的位数
移码在数轴上的表示
[x]移码
2n+1–1
2n
2n –1
–2n
0
0
真值
如
x = 10100
[x]移 = 25 + 10100
用 逗号 将符号位
和数值部分隔开
x = –10100
[x]移 = 25 – 10100
[x]移 = 2n + x（2n＞x ≥ 2n）
= 1,10100
= 0,01100
2. 1 数据的表示方法

## Slide 33
(2) 移码和补码的比较
设 x = +1100100
[x]移 = 27 + 1100100
[x]补 = 0,1100100
设 x = –1100100
[x]移 = 27 – 1100100
[x]补 = 1,0011100
补码与移码只差一个符号位
= 1,1100100
= 0,0011100
1
0
0
1
2. 1 数据的表示方法

## Slide 34
- 1 0 0 0 0 0
- 1 1 1 1 1
- 1 1 1 1 0
- 0 0 0 0 1
± 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 1
+ 0 0 0 1 0
+ 1 1 1 1 0
+ 1 1 1 1 1
…
…
真值 x ( n = 5 )
[x]补
[x]移
[x] 移对应的
十进制整数
(3) 真值、补码和移码的对照表
…
…
0
1
2
31
32
33
34
62
63
…
…
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1
0 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1
1 0 0 0 1 0
1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1
…
…
0 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0
- 1 0 0 0 0 0
± 0 0 0 0 0
+ 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
2. 1 数据的表示方法

## Slide 35
当 x = 0 时
[+0]移 = 25 + 0
当 n = 5 时
可见，最小真值的移码为全 0
(4) 移码的特点
用移码表示浮点数的阶码
能方便地判断浮点数的阶码大小
= 1,00000
= 1,00000
= 000000
[ 0]移 = 25 0
∴ [+0]移 = [ 0]移
[ 100000]移
= 25 100000
最小的真值为 25
= 100000
2. 1 数据的表示方法

## Slide 36: 定点数小结
小数点按约定方式标出
Sf S1S2 Sn
…
数符
数值部分
小数点位置
Sf S1S2 Sn
…
数符
数值部分
小数点位置
或
定点机
小数定点机
整数定点机
原码
补码
反码
–(1 – 2-n) ~ +(1 – 2-n)
–(2n – 1) ~ +( 2n – 1)
– 1 ~ +(1 – 2-n)
– 2n ~ +( 2n – 1)
–(1 – 2-n) ~ +(1 – 2-n)
–(2n – 1) ~ +( 2n – 1)
2. 1 数据的表示方法

## Slide 37: 2.1 数据的表示方法
1. C语言中基本数据类型的存储
3. 浮点数的表示
2. 定点数的表示
4. 非数值数据的表示

## Slide 38
三、浮点表示
N = S×rj
浮点数的一般形式
S 尾数
j 阶码
r 基数（基值）
计算机中 r 取 2、4、8、16 等
当 r = 2
N = 11.0101
= 0.110101×210
= 1.10101×21
= 1101.01×2-10
= 0.00110101×2100
计算机中 S 小数、可正可负
j 整数、可正可负
规格化数
二进制表示
2. 1 数据的表示方法

## Slide 39
1. 浮点数的表示形式
Sf 代表浮点数的符号
n 其位数反映浮点数的精度
m 其位数反映浮点数的表示范围
jf 和 m 共同表示小数点的实际位置
jf j1 j2 jm Sf S1 S2 Sn
…
…
j 阶码
S 尾数
阶符
数符
阶码的
数值部分
尾数的数值部分
小数点位置
2. 1 数据的表示方法

## Slide 40
2. 浮点数的表示范围
–2( 2m–1)×( 1 – 2–n)
–2–( 2m–1)×2–n
2( 2m–1)×( 1 – 2–n)
2–( 2m–1)×2–n
最小负数
最大负数
最大正数
最小正数
负数区
正数区
下溢
0
上溢
上溢
–215 ×( 1 – 2-10)
–2-15 ×2-10
215 ×( 1 – 2-10)
设 m = 4
n =10
上溢 阶码 > 最大阶码
下溢 阶码 < 最小阶码 按 机器零 处理
2-15 ×2-10
2. 1 数据的表示方法

## Slide 41
练习
设机器数字长为 24 位，欲表示±3万的十进制数，试问在保证数的最大精度的前提下，除阶符、数符各 取1 位外，阶码、尾数各取几位？
满足 最大精度 可取 m = 4，n = 18
解：
…
m = 4，5，6，
15 位二进制数可反映 ±3 万之间的十进制数
∴
215 = 32768
214 = 16384
∵
215 × 0.××× ×××
15位
…
2. 1 数据的表示方法

## Slide 42
浮点数的规格化形式
r = 2
尾数最高位为 1
r = 4
尾数最高 2 位不全为 0
r = 8
尾数最高 3 位不全为 0
浮点数的规格化
r = 2
左规 尾数左移 1 位，阶码减 1
右规 尾数右移 1 位，阶码加 1
r = 4
左规 尾数左移 2 位，阶码减 1
右规 尾数右移 2 位，阶码加 1
r = 8
左规 尾数左移 3 位，阶码减 1
右规 尾数右移 3 位，阶码加 1
基数 r 越大，可表示的浮点数的范围越大
基数不同，浮点数的
规格化形式不同
基数 r 越大，浮点数的精度降低
2. 1 数据的表示方法

## Slide 43
例如：
最大正数
= 215×( 1–2–10 )
2+1111 × 0.1111111111
10 个 1
最小正数
最大负数
最小负数
= 2–15×2–1
= –215×( 1–2– 10 )
= 2–16
= –2–15×2–1
= –2–16
2-1111 × 0.1000000000
9 个 0
2-1111 ×(– 0.1000000000)
9 个 0
2+1111 ×(– 0.1111111111)
10 个 1
设 m = 4，n = 10，r = 2
尾数规格化后的浮点数表示范围
2. 1 数据的表示方法

## Slide 44
浮点数应用举例
例2.1-13 将 + 写成二进制定点数、浮点数及在定点机和浮点机中的机器数形式。其中数值部分均取 10 位，数符取 1 位，浮点数阶码取 5 位（含1位阶符）。
19
128
解：
设 x = +
19
128
二进制形式
定点表示
浮点规格化形式
[x]原 = 1, 0010; 0. 1001100000
[x]补 = 1, 1110; 0. 1001100000
[x]反 = 1, 1101; 0. 1001100000
定点机中
浮点机中
000
x = 0.0010011
x = 0.0010011
x = 0.1001100000×2-10
[x]原 = [x]补 = [x]反 = 0.0010011000
2. 1 数据的表示方法

## Slide 45
x = – 111010
0000
例 2.1-14
将 –58 表示成二进制定点数和浮点数，
并写出它在定点机和浮点机中的三种机器数及阶码
为移码、尾数为补码的形式（其他要求同上例）。
解：
设 x = –58
二进制形式
定点表示
浮点规格化形式
[x]原 = 1, 0000111010
[x]补 = 1, 1111000110
[x]反 = 1, 1111000101
[x]原 = 0, 0110; 1. 1110100000
[x]补 = 0, 0110; 1. 0001100000
[x]反 = 0, 0110; 1. 0001011111
定点机中
浮点机中
[x]阶移、尾补 = 1, 0110; 1. 0001100000
x = – 111010
x = – (0.1110100000) × 2110

## Slide 46
例2.1-15
写出对应下图所示的浮点数的补码
形式。 设 n = 10，m = 4， 阶符、数符各取 1位。
负数区
正数区
下溢
0
上溢
上溢
–2( 2m–1)×( 1 – 2–n)
2( 2m–1)×(1 – 2–n)
2–( 2m–1)×2–n
最小负数
最大正数
最小正数
–2–( 2m–1)×2–n
最大负数
解：
真值
最大正数
最小正数
最大负数
最小负数
215×(1 – 2–10)
2–15× 2–10
–2–15× 2–10
–215×(1 – 2–10)
0,1111; 0.1111111111
1,0001; 0.0000000001
1,0001; 1.1111111111
0,1111; 1.0000000001
补码
2. 1 数据的表示方法

## Slide 47
当浮点数 尾数为 0 时，不论其阶码为何值
按机器零处理
机器零
当浮点数 阶码等于或小于它所表示的最小
数 时，不论尾数为何值，按机器零处理
如 m = 4 n = 10
当阶码用移码，尾数用补码表示时，机器零为
0, 0 0 0 0；0. 0 0 0
…
1, 0 0 0 0 ； ×.×× ×
…
×, × × × ×； 0. 0 0 0
…
有利于机器中“ 判 0 ” 电路的实现
当阶码和尾数都用补码表示时，机器零为
（阶码 = 16）
2. 1 数据的表示方法

## Slide 48
3. IEEE 754 标准
短实数
长实数
临时实数
符号位 S 阶码 尾数 总位数
1 8 23 32
1 11 52 64
1 15 64 80
S 阶码（含阶符） 尾 数
数符
小数点位置
尾数为规格化表示
非 “0” 的有效位最高位为 “1”（隐含）
2. 1 数据的表示方法

## Slide 49: 2.1 数据的表示方法
1. C语言中基本数据类型的存储
3. 浮点数的表示
2. 定点数的表示
4. 非数值数据的表示

## Slide 50: 四、非数值数据的表示
2. 1 数据的表示方法
2. 1 数据的表示方法
字符表示法 characters
汉字表示法 Chinese characters

## Slide 51: 1.字符编码
2. 1 数据的表示方法
2. 1 数据的表示方法
如何使用数值表示字符数据
Standards
  ASCII-American Standard Code for Information Interchange (ANSI 7bits)
  EBCDIC-Extended Binary-Coded Decimal Interchange Code (IBM 8bits)
  Unicode

## Slide 52
2. 1 数据的表示方法
2. 1 数据的表示方法
ASCII码： 使用7bit表示128个字符
  000 0000 ~ 111 1111 27=128

## Slide 53: ASCII码
2. 1 数据的表示方法
2. 1 数据的表示方法
52 Letters
  a-z, A-Z
10 Digits
  0-9
34 Symbols
  ! @ # $ % ^ & * ( ) …
32 Control characters
  <CR> <BEL> <ESC> <LF> …

## Slide 54: 2.汉字编码
输入编码:输入汉字时使用的编码
  数字编码方式 电报码 区位码
  拼音编码方式 全拼 半拼 智能拼
  字形编码 五笔 笔画
汉字内码:计算机内存储和处理汉字时使用的编码
汉字内码 = 区位码 + 0xA0A0 (MSB=1)
汉字字模码: 字模码是用点阵表示的汉字字型代码，是汉字的输出形式。
2. 1 数据的表示方法
2. 1 数据的表示方法

## Slide 55
汉字字模码（16×16点阵）

## Slide 56: 汉字标准
GB2312-1980(GB0)(简体)
  6763个汉字
GB13000-1993
  20902个汉字 (Unicode 1.1版本)
汉字扩展规范GBK1.0 标准1995（非国家标准）
  21003个字符（兼容GB2312）
GB18030-2000 (1/2/4字节编码)
  27484汉字 （向下兼容GB2312 GBK，GB13000）

## Slide 57: 第 2 章 运算方法和运算器
2. 1 数据的表示方法
2. 3 定点数乘法运算
2. 2 定点数的加减运算
2. 4 定点数除法运算
2. 5 浮点数的运算

## Slide 58: 2.2 定点数的加减运算
1.补码加法运算
3.补码加减法硬件配置
2.补码减法运算
4. MIPS中的加减法

## Slide 59
二、补码加法运算
1. 补码加法运算公式
整数
[A]补 + [B]补
= [A+B]补（mod 2n+1）
小数
[A]补 + [B]补
= [A+B]补（mod 2）
连同符号位一起相加，符号位产生的进位自然丢掉
2. 2定点数的加减运算

## Slide 60
2. 举例
解：
[A]补
[B]补
[A]补 + [B]补
+
= 0 . 1 0 1 1
= 1 . 1 0 1 1
= 1 0 . 0 1 1 0
= [A + B]补
验证
例2.2-1
设 A = 0.1011，B = – 0.0101
求 [A + B]补
0.1011
– 0.0101
0.0110
∴ A + B = 0 . 0 1 1 0
[A]补
[B]补
[A]补 + [B]补
+
= 1 , 0 1 1 1
= 1 , 1 0 1 1
= 1 1 , 0 0 1 0
= [A + B]补
验证
– 1001
– 1110
– 0101
+
例2.2-2
设 A = –9，B = –5
求 [A+B]补
解：
∴ A + B = – 1110
2. 2定点数的加减运算

## Slide 61
例2.2-3
设机器数字长为 8 位（含 1 位符号位）
且 A = 15， B = 24，用补码求 A + B
解：
A = 15
= 0001111
B = 24
= 0011000
[A]补 + [B]补
+
[A]补
= 0, 0001111
[B]补
= 0, 0011000
= 0, 0100111
= [A +B]补
[B]补 = 0, 0011000
练习 1
设 x = y = ，用补码求 x+y
9
16
11
16
x + y = – 0.1100 =
12
16
–
∴ A + B =(0,0100111)2 = (49)10
错
2. 2定点数的加减运算

## Slide 62
3. 溢出判断
(1) 一位符号位判溢出
参加操作的 两个数（减法时即为被减数和“求补”
以后的减数）符号相同，其结果的符号与原操作
数的符号不同，即为溢出
硬件实现
最高有效位的进位 符号位的进位 = 1
如
1 0 = 1
0 1 = 1
有 溢出
0 0 = 0
1 1 = 0
无 溢出
溢出
2. 2定点数的加减运算

## Slide 63
(2) 两位符号位判溢出
[x]补'
=
x 1 ＞x ≥ 0
4 + x 0 ＞x ≥ –1（mod 4）
[x]补' + [y]补' = [ x + y ]补' （mod 4）
[x –y]补' = [x]补' + [– y]补' （mod 4）
结果的双符号位 相同 未溢出
结果的双符号位 不同 溢出
最高符号位 代表其 真正的符号
00. ×××××
11. ×××××
10. ×××××
01. ×××××
00, ×××××
11, ×××××
10, ×××××
01, ×××××
2. 2定点数的加减运算

## Slide 64: 2.2 定点数的加减运算
1.补码加法运算
3.补码加减法硬件配置
2.补码减法运算
4. MIPS中的加减法
2. 2定点数的加减运算

## Slide 65
二、补码减法运算
1. 补码减法运算公式
A–B
= A+(–B )
整数
[A – B]补
= [A+(–B )]补
= [A]补 + [ – B]补
(mod 2n+1)
小数
[A – B]补
= [A+(–B )]补
(mod 2)
连同符号位一起相加，符号位产生的进位自然丢掉
= [A]补 + [ – B]补
如何计算[ – B]补？
2. 2定点数的加减运算

## Slide 66: 以定点小数为例说明[-A]补与[A]补的关系
证明：若A±B不溢出，则有
[A+B]补= [A]补+ [B]补（mod 2n） ①
[A-B]补= [A]补 + [-B]补 （mod 2） ②
①+②得：
右边=[A+B]补+[A-B]补= [A]补 + [B]补 + [A]补 + [-B]补
左边=[A+B+A-B]补= 2[A]补 + [B]补 + [-B]补
有： 2[A]补= 2[A]补 + [B]补 + [-B]补
[B]补 + [-B]补=0
得到：[-B]补= -[B]补 =2- [B]补 =2 -2-(n-1) - [B]补+2-(n-1)
[B]补的符号位和数值位按位取反
单位“1”
2. 2定点数的加减运算

## Slide 67
例2.2-4
设机器数字长为 8 位（含 1 位符号位）
且 A = 15， B = 24，用补码求 A – B
解：
A = 15
= 0001111
B = 24
= 0011000
[A]补 + [– B]补
+
[A]补
= 0, 0001111
[– B]补
= 1, 1101000
= 1, 1110111
= [A – B]补
[B]补 = 0, 0011000
练习 2 设机器数字长为 8 位（含 1 位符号位）
且 A = – 97，B = +41，用补码求 A – B
A – B = + 1110110 = + 118
∴ A – B = – 1001 = –9
错
2. 举例
补码减法跟加法的关系？减法如何判断溢出？
2. 2定点数的加减运算

## Slide 68: 2.2 定点数的加减运算
1.补码加法运算
3.补码加减法硬件配置
2.补码减法运算
4. MIPS中的加减法
2. 2定点数的加减运算

## Slide 69: 三.补码加减法硬件配置
A、X 均 n+1 位
用OP控制求补逻辑
2. 2定点数的加减运算

## Slide 70: 2.2 定点数的加减运算
1.补码加法运算
3.补码加减法硬件配置
2.补码减法运算
4. MIPS中的加减法
2. 2定点数的加减运算

## Slide 71: 四、MIPS 中的加减法
 | 功能 | 汇编指令 | 含义 | 说明
有 符 号 数 | 寄存器加 | add $s1,$s2,$s3 | $s1=$s2+$s3 | 检测溢出
 | 寄存器减 | sub $s1,$s2,$s3 | $s1=$s2+$s3 | 
 | 寄存器+立即数 | addi $s1,$s2,10 | $s1=$s2+10 | 
无 符 号 数 | 寄存器加 | addu $s1,$s2,$s3 | $s1=$s2+$s3 | 不检测溢出
 | 寄存器减 | subu $s1,$s2,$s3 | $s1=$s2+$s3 | 
 | 寄存器+立即数 | addiu $s1,$s2,10 | $s1=$s2+10 | 
表2-11 MIPS加减法的汇编指令
2. 2定点数的加减运算

## Slide 72: 第 2 章 运算方法和运算器
2. 1 数据的表示方法
2. 3 定点数乘法运算
2. 2 定点数的加减运算
2. 4 定点数除法运算
2. 5 浮点数的运算

## Slide 73: 2.3 定点数乘法运算
1.笔算乘法分析与改进
3.补码乘法
2.原码乘法
4. 阵列乘法器
2. 3定点数乘法运算
5.MIPS中的乘法

## Slide 74
一、笔算乘法分析与改进
1. 分析笔算乘法
A = – 0.1101 B = 0.1011
A×B = – 0.10001111
0 . 1 1 0 1
0 . 1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 0 1
0 0 0 0
1 1 0 1
0 . 1 0 0 0 1 1 1 1
符号位单独处理
乘数的某一位决定是否加被乘数
4个位积一起相加
乘积的位数扩大一倍
×
乘积的符号心算求得
？
2. 3定点数乘法运算

## Slide 75
2. 笔算乘法改进
A • B = A • 0.1011
= 0.1A + 0.00A + 0.001A +0.0001A
= 0.1A + 0.00A + 0.001( A +0.1A)
= 0.1A + 0.01[0 • A + 0. 1( A +0.1A)]
= 0.1{A +0.1[ 0 • A+0.1(A + 0.1A)]}
= 2-1{A +2-1[ 0 • A+2-1(A + 2-1(A+0))]}
①
②
⑧
第一步 被乘数A + 0
第二步 右移 一 位，得新的部分积
第八步 右移 一 位，得结果
③
第三步 部分积 + 被乘数
…
右移一位
2. 3定点数乘法运算

## Slide 76
3. 改进后的笔算乘法过程（竖式）
0 . 0 0 0 0
0 . 1 1 0 1
0 . 1 1 0 1
0 . 1 1 0 1
0 . 0 0 0 0
0 . 1 1 0 1
初态，部分积 = 0
乘数为 1，加被乘数
乘数为 1，加被乘数
乘数为 0，加 0
1 . 0 0 1 1
1
0 . 1 0 0 1
1 1
1 . 0 0 0 1
1 1 1
乘数为 1，加 被乘数
0 . 1 0 0 0
1 1 1 1
1，得结果
1 0 1 1
=
0 . 0 1 1 0
1，形成新的部分积
1 1 0 1
=
0 . 1 0 0 1
1，形成新的部分积
1 1 1 0
=
0 . 0 1 0 0
1，形成新的部分积
1 1 1 1
=
部 分 积 乘 数 说 明
＋
＋
＋
＋
2. 3定点数乘法运算

## Slide 77
小结
被乘数只与部分积的高位相加
由乘数的末位决定被乘数是否与原部分积相加，
然后 1 位形成新的部分积，同时 乘数 1 位
（末位移丢），空出高位存放部分积的低位。
硬件
3 个寄存器，具有移位功能
1 个全加器
乘法 运算可用 加和移位实现
n = 4，加 4 次，移 4 次
2. 3定点数乘法运算

## Slide 78: 2.3 定点数乘法运算
1.笔算乘法分析与改进
3.补码乘法
2.原码乘法
4. 阵列乘法器
2.3定点数的乘法运算
5.MIPS中的乘法

## Slide 79
二、原码乘法
1.原码一位乘运算规则
以小数为例
设[x]原 = x0. x1x2 xn
…
[y]原 = y0. y1y2 yn
…
= (x0 y0). x*y*
[x • y]原 = (x0 y0).(0. x1x2 xn)(0.y1y2 yn)
…
…
式中 x*= 0. x1x2 xn 为 x 的绝对值
…
y*= 0. y1y2 yn 为 y 的绝对值
…
乘积的符号位单独处理 x0 y0
数值部分为绝对值相乘 x* • y*
2.3定点数的乘法运算

## Slide 80
2.原码一位乘递推公式
x*• y* = x*(0.y1y2 yn)
…
= x*(y12-1+y22-2+ + yn2-n)
…
= 2-1(y1x*+2-1(y2x*+ 2-1(ynx* + 0) ))
…
…
z1
zn
z0 = 0
z1 = 2-1(ynx*+z0)
z2 = 2-1(yn-1x*+z1)
zn = 2-1(y1x*+zn-1)
…
…
z0
2.3定点数的乘法运算

## Slide 81
例2.3-1
已知 x = – 0.1110 y = 0.1101 求[x • y]原
解：
数值部分的运算
0 . 0 0 0 0
0 . 1 1 1 0
0 . 1 1 1 0
0 . 0 0 0 0
0 . 1 1 1 0
0 . 1 1 1 0
部分积 初态 z0 = 0
部 分 积 乘 数 说 明
0 . 0 1 1 1
0
1 . 0 0 0 1
1 0
1 . 0 1 1 0
1 1 0
0 . 1 0 1 1
0 1 1 0
1，得 z4
逻辑右移
1 1 0 1
=
0 . 0 1 1 1
1，得 z1
0 1 1 0
=
0 . 0 0 1 1
1，得 z2
1 0 1 1
=
0 . 1 0 0 0
1，得 z3
1 1 0 1
=
逻辑右移
逻辑右移
逻辑右移
+
+
+
+
+ x*
+ 0
+ x*
+ x*
2.3定点数的乘法运算

## Slide 82
② 数值部分按绝对值相乘
① 乘积的符号位 x0 y0 = 1 0 = 1
x*• y* = 0. 1 0 1 1 0 1 1 0
则 [x • y]原 = 1. 1 0 1 1 0 1 1 0
特点
绝对值运算
逻辑移位
例2.3-1 结果
用移位的次数判断乘法是否结束
2.3定点数的乘法运算

## Slide 83
3.原码一位乘的硬件配置
A、X、Q 均 n+1 位
移位和加受末位乘数控制
2.3定点数的乘法运算

## Slide 84: 2.3 定点数乘法运算
1.笔算乘法分析与改进
3.补码乘法
2.原码乘法
4. 阵列乘法器
2. 3定点数的乘法运算
5.MIPS中的乘法

## Slide 85: 三、补码乘法
1.补码乘法公式
2.补码与真值的转换公式
3.补码右移公式
4.补码乘法的运算规则
5.补码乘法的硬件配置
2.3定点数的乘法运算

## Slide 86: 1.补码乘法公式
若[X]补=xf.x1x2…xn，[Y]补=yf.y1y2…yn，则有：
[X×Y]补=[X]补×Y

## Slide 87: 证明：以定点小数为例
若[X]补=x0.x1x2…xn，[Y]补=y0.y1y2…yn，分两种情况考虑：
情况1：X任意，Y≥0
  [X]补=2+X=2n+1+X
  [Y]补=Y= 0.y1y2…yn
  [X]补×Y=（2n+1+X）×0.y1y2…yn
  =2n+1×0.y1y2…yn + X（0.y1y2…yn）
  =2×y1y2…yn+ X（0.y1y2…yn） （mod 2）
  =2+ X（0.y1y2…yn）
  =[X×Y]补
2.3定点数的乘法运算

## Slide 88: 证明：
情况2 X任意，Y<0
  [Y]补=1.y1y2…yn y0=1
  Y=-1+0.y1y2…yn
  X×Y=X(-1+0.y1y2…yn)
  [X×Y]补=[X(-1+0.y1y2…yn)]补
  =[-X+X(0.y1y2…yn)] 补
  =[-X] 补+[X(0.y1y2…yn)] 补
  由情况1可知，[X(0.y1y2…yn)] 补=[X]补(0.y1y2…yn)
  ∴[X×Y]补=[-X] 补+[X]补(0.y1y2…yn)
  =[X]补(-1+0.y1y2…yn)
  =[X]补Y
通过情况1和情况2的分析，在被乘数和乘数符号任意的情况下式2-20是成立的。
2.3定点数的乘法运算

## Slide 89: 2.补码与真值的转换公式
已知[Y]补= y0.y1y2…yn，证明：
Y=-y0 + 0.y1y2…yn
2.3定点数的乘法运算

## Slide 90
证明：
①若Y≥0， [Y]补= Y= 0.y1y2…yn y0=0
因此有：Y= 0.y1y2…yn
=-0+ 0.y1y2…yn
=-y0+0.y1y2…yn
②若Y<0，[Y]补=1.y1y2…yn y0=1
且： [Y]补=2+Y
因此有：Y= [Y]补-2
=1.y1y2…yn-2
=1+0.y1y2…yn-2
=-1+0. y1y2…yn
=-y0+0.y1y2…yn
综合以上两种情况：
Y=-y0 + 0.y1y2…yn
2.3定点数的乘法运算

## Slide 91: 【例2.3-2】
若[X]补=1.1011，求X
解：
X=-x0+0.x1x2…xn
=-1+0.1011
=-0.0101
2.3定点数的乘法运算

## Slide 92: 3.补码右移公式
已知[Y]补= y0.y1y2…yn，证明：
[Y/2]补=y0. y0y1y2…yn-1
证明：由[Y]补= y0.y1y2…yn，有Y=-y0+0.y1y2…yn
所以：
Y/2=(-y0+0.y1y2…yn)/2
=-y0/2+0.0y1y2…yn-1
=-y0+y0/2+0.0y1y2…yn-1
=-y0+0. y0y1y2…yn-1
根据补码与真值的关系，有：
[Y/2]补=y0. y0y1y2…yn-1
2.3定点数的乘法运算

## Slide 93: 【例2.3-3】
若[X1]补=1.1011，[X2]补=0.1011求[]补和[]补
解：
[X1]补=1.1011，x0=1，∴ []补=1.1101
[X2]补=0.1011，x0=0，∴ []补=0.0110
2.3定点数的乘法运算

## Slide 94
4.补码乘法的运算规则
设 被乘数
乘数
[x]补 = x0. x1x2 xn
…
[y]补 = y0. y1y2 yn
…
① 被乘数任意，乘数为正
同原码乘
但 加 和 移位 按 补码规则 运算
乘积的符号自然形成
② 被乘数任意，乘数为负
乘数[y]补，去掉符号位，操作同 ①
最后 加[–x]补，校正
(1) 补码一位校正算法
以小数为例
2.3定点数的乘法运算

## Slide 95
(2) Booth 算法
（被乘数、乘数符号任意）
设[x]补 = x0.x1x2 xn [y]补 = y0.y1y2 yn
…
…
[x · y]补
= [x]补( 0.y1 yn ) – [x]补 · y0
…
= [x]补(y1 2-1+y22-2+ +yn2-n) – [x]补 · y0
…
= [x]补(–y0+y1 2-1+y22-2+ +yn2-n)
…
= [x]补[–y0+(y1 – y12-1)+(y22-1–y22-2)+ +(yn2-(n-1)–yn2-n)]
…
= [x]补[(y1–y0)+(y2–y1)2-1+ +(yn–yn-1)2-(n-1)+(0 –yn)2-n)]
…
y1 2-1 + +
…
yn 2-n
–[x]补= +[–x]补
2-1 = 20 – 2-1
2-2 = 2-1 – 2-2
2-1
2-2
= [x]补[(y1–y0)+(y2–y1)2-1+ +(yn+1–yn)2-n]
…
附加位 yn+1
2.3定点数的乘法运算

## Slide 96
Booth 算法递推公式
[z0]补= 0
[z1]补= 2-1{(yn+1–yn)[x]补+[z0]补} yn+1 = 0
[zn]补= 2-1{(y2–y1)[x]补+[zn-1]补}
…
[x · y]补= [zn]补+(y1–y0)[x]补
最后一步不移位
如何实现
yi+1–yi ?
0 0
0 1
1 0
1 1
1
+[x]补 1
+[–x]补 1
1
0
1
-1
0
yi yi+1
操作
yi+1–yi
2.3定点数的乘法运算

## Slide 97
例2.3-4
已知 x = +0.0011 y = – 0.1011 求[x·y]补
解：
0 0 . 0 0 0 0
1 1 . 1 1 0 1
1 1 . 1 1 0 1
0 0 . 0 0 1 1
1 1 . 1 1 0 1
0 0 . 0 0 1 1
1 1 . 1 1 0 1
1 . 0 1 0 1
0
0 0 . 0 0 0 1
1
1 1 . 1 1 0 1
1 1
0 0 . 0 0 0 1
1 1 1
1 1 . 1 1 0 1
1 1 1 1
[x]补 = 0.0011
[y]补 = 1.0101
[–x]补 = 1.1101
+[–x]补
1 1 . 1 1 1 0
1 1 0 1 0
1
1
+[x]补
0 0 . 0 0 0 0
1 1 1 0 1
0
1
+[–x]补
1 1 . 1 1 1 0
1 1 1 1 0
1
1
0 0 . 0 0 0 0
1 1 1 1 1
0
1
+[–x]补
+[x]补
∴ [x·y]补
=1.11011111
最后一步不移位
补码右移
补码右移
补码右移
补码右移
+
+
+
+
+
2.3定点数的乘法运算

## Slide 98
5.补码乘法的硬件配置
A、X、Q 均 n + 2 位
移位和加受末两位乘数控制
2.3定点数的乘法运算

## Slide 99
乘法小结
原码乘 符号位 单独处理
补码乘 符号位 自然形成
原码乘去掉符号位运算 即为无符号数乘法
不同的乘法运算需有不同的硬件支持
整数乘法与小数乘法完全相同
可用 逗号 代替小数点
2.3定点数的乘法运算

## Slide 100: 2.3 定点数乘法运算
1.笔算乘法分析与改进
3.补码乘法
2.原码乘法
4. 阵列乘法器
2. 2定点数的乘法运算
5.MIPS中的乘法

## Slide 101: 二进制手工乘法运算
X3Y1
X2Y1
X1Y1
X0Y1
X4Y1
X3Y2
X2Y2
X1Y2
X0Y2
X4Y2
X3Y3
X2Y3
X1Y3
X0Y3
X4Y3
X3Y4
X2Y4
X1Y4
X0Y4
X4Y4
X4Y0
X3Y0
X2Y0
X1Y0
X0Y0
p8
p7
p6
p5
p4
p3
p2
p1
p0
p9p8p7p6p5p4p3p2p1p0
X4X3X2X1X0
× Y4Y3Y2Y1Y0
先计算相加数，然后逐列相加
p9
2.3定点数的乘法运算

## Slide 102: 一位乘法逻辑实现
R=X*Y
  1 × 1 = 1
  1 × 0 = 0
  0 × 1 = 0
  0 × 0 = 0
与门实现一位乘法
25个与门并发
一级门延迟，生成所有相加数
2.3定点数的乘法运算

## Slide 103: 斜向进位无符号阵列乘法器
X3Y1
X2Y1
X1Y1
X0Y1
X4Y1
X3Y2
X2Y2
X1Y2
X0Y2
X4Y2
X3Y3
X2Y3
X1Y3
X0Y3
X4Y3
X3Y4
X2Y4
X1Y4
X0Y4
X4Y4
X4Y0
X3Y0
X2Y0
X1Y0
X0Y0
p1
p2
+
+
+
p0
p9
p8
+
p6
+
+
+
p7
+
+
+
p3
+
+
0
0
0
+
0
p4
+
+
+
p5
+
+
+
+
0
2.3定点数的乘法运算

## Slide 104: 斜向进位阵列乘法器时延分析
X3Y2
X2Y2
X1Y2
X0Y2
X4Y2
X3Y3
X2Y3
X1Y3
X0Y3
X4Y3
X3Y4
X2Y4
X1Y4
X0Y4
X4Y4
X4Y0
X3Y0
X2Y0
X1Y0
X0Y0
p8
p7
p6
p5
p4
p3
p2
p1
p0
p9
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
X3Y1
X2Y1
X1Y1
X0Y1
X4Y1
0
0
0
0
0
n*(n-1)个全加器
(n-1)FA+(2(n-1)+4)T
1
2
3
4
5
6
7
8
2.3定点数的乘法运算

## Slide 105: 有符号阵列乘法器结构
2.3定点数的乘法运算

## Slide 106: 2.3 定点数乘法运算
1.笔算乘法分析与改进
3.补码乘法
2.原码乘法
4. 阵列乘法器
2. 2定点数的乘法运算
5.MIPS中的乘法

## Slide 107: 五、MIPS中的乘法
功能 | 汇编指令 | 含义 | 说明
有符号 乘法 | mult $s1,$s2 | Hi,Lo=$s1×$s2 | 二进制补码
无符号 乘法 | multu $s1,$s2 | Hi,Lo =$s1×$s2 | 无符号整数
Hi和Lo是两个特殊的寄存器
2.3定点数的乘法运算

## Slide 108: 第 2 章 运算方法和运算器
2. 1 数据的表示方法
2. 3 定点数乘法运算
2. 2 定点数的加减运算
2. 4 定点数除法运算
2. 5 浮点数的运算
2.4定点数的除法运算

## Slide 109: 2. 4 定点数除法运算
1.定点除法运算分析
3.补码除法
2.原码除法
4. 阵列除法器
5.MIPS中的除法

## Slide 110
一、定点除法运算分析
1. 分析笔算除法
x = – 0.1011 y = 0.1101 求 x÷y
0 . 1 0 1 1
0 . 1 1 0 1
⌒
0 . 0 1 1 0 1
0 . 0 1 0 0 1
0 . 0 0 1 1 0 1
0 . 0 0 0 1 0 1
0 . 0 0 0 0 1 1 0 1
0 . 0 0 0 0 0 1 1 1
1
商符单独处理
心算上商
余数不动低位补“0”
减右移一位的除数
上商位置不固定
x÷y = – 0. 1 1 0 1
余数 0. 0 0 0 0 0 1 1 1
商符心算求得
0
0 .
1
0
1
0
0
0
？
？
？
2.4定点数的除法运算

## Slide 111
2. 笔算除法和机器除法的比较
笔算除法
机器除法
商符单独处理
心算上商
符号位异或形成
| x | – | y | ＞ 0 上商 1
| x | – | y | ＜ 0 上商 0
余数 不动 低位补“0”
减右移一位 的除数
2 倍字长加法器
上商位置 不固定
余数 左移一位 低位补“0”
减 除数
1 倍字长加法器
在寄存器 最末位上商
2.4定点数的除法运算

## Slide 112: 2. 4 定点数除法运算
1.定点除法运算分析
3.补码除法
2.原码除法
4. 阵列除法器
5.MIPS中的除法
2.4定点数的除法运算

## Slide 113
二、 原码除法
以小数为例，如何判断上商？
[ x ]原 = x0. x1x2 xn
…
[ y ]原 = y0. y1y2 yn
…
式中 x* = 0. x1x2 xn 为 x 的绝对值
y* = 0. y1y2 yn 为 y 的绝对值
…
…
数值部分为绝对值相除
x*
y*
被除数不等于 0
除数不能为 0
小数定点除法 x* ＜ y*
整数定点除法 x* ＞ y*
商的符号位单独处理 x0 y0
[ ]原 = (x0 y0).
x
y
x*
y*
约定
2.4定点数的除法运算

## Slide 114
1.恢复余数法
0 . 1 0 1 1
1 . 0 0 1 1
1 . 0 0 1 1
1 . 0 0 1 1
0 . 0 0 0 0
+[– y*]补
0
1 . 1 1 1 0
余数为负，上商 0
0 . 1 1 0 1
恢复余数
0
0 . 1 0 0 1
余数为正，上商 1
+[– y*]补
1 . 0 1 1 0
0
1
1 . 0 0 1 0
0 1
1
+[–y*]补
解：
被除数（余数） 商 说 明
[x]原 = 1.1011 [y]原 = 1.1101
① x0 y0 = 1 1 = 0
②
x = – 0.1011 y = – 0.1101
求
[ ]原
x
y
例2.4-1
1
0 . 1 0 1 1
恢复后的余数
0
+[y*]补
[y*]补 = 0.1101 [– y*]补 = 1.0011
逻辑左移
逻辑左移
+
+
+
+
2.4定点数的除法运算

## Slide 115
0 . 0 1 0 1
0 1
余数为正，上商 1
被除数（余数） 商 说 明
1 . 0 0 1 1
0 . 1 1 0 1
1 . 0 0 1 1
1
0 . 1 0 1 0
0 1 1
+[– y*]补
1 . 1 1 0 1
0 1 1
余数为负，上商 0
恢复余数
1 . 0 1 0 0
0 1 1 0
1
+[– y*]补
0 . 0 1 1 1
0 1 1 0
余数为正，上商 1
= 0.1101
x*
y*
∴
[ ]原
x
y
= 0.1101
上商 5 次
第一次上商判溢出
余数为正 上商 1
余数为负 上商 0，恢复余数
移 4 次
1
0
0 . 1 0 1 0
恢复后的余数
0 1 1 0
1
+[y*]补
逻辑左移
逻辑左移
+
+
+
2.4定点数的除法运算

## Slide 116
2. 不恢复余数法
余数 Ri＞0 上商 “1”，2Ri – y*
余数 Ri＜0 上商 “0”， Ri + y* 恢复余数
2( Ri+y*) – y* = 2Ri + y*
加减交替
恢复余数法运算规则
不恢复余数法运算规则
上商“1” 2Ri – y*
上商“0” 2Ri + y*
（加减交替法）
2.4定点数的除法运算

## Slide 117
x = – 0.1011 y = – 0.1101 求
[ ]原
x
y
解：
例2.4-2
0 . 1 0 1 1
1 . 0 0 1 1
0 . 1 1 0 1
1 . 0 0 1 1
1 . 0 0 1 1
0 . 1 1 0 1
0 . 0 0 0 0
+[– y*]补
0
1 . 1 1 1 0
余数为负，上商 0
1 . 1 1 0 0
0
1
+[y*]补
0
0 . 1 0 0 1
余数为正，上商 1
+[– y*]补
1 . 0 0 1 0
0 1
1
+[– y*]补
+[y*]补
0 . 1 0 1 0
0 1 1
1
1 . 1 0 1 0
0 1 1 0
1
0 . 0 1 0 1
0 1
余数为正，上商 1
0 . 0 1 1 1
0 1 1 0
余数为正，上商 1
1 . 1 1 0 1
0 1 1
余数为负，上商 0
[x]原 = 1.1011
[y*]补 = 0.1101
[–y*]补 = 1.0011
[y]原 = 1.1101
1
1
0
1
逻辑左移
[x*]补 = 0.1011
逻辑左移
逻辑左移
逻辑左移
＋
＋
＋
＋
＋
2.4定点数的除法运算

## Slide 118
① x0 y0 = 1 1 = 0
②
x*
y*
= 0.1101
∴ = 0.1101
[ ]原
x
y
上商 n+1 次
例2.4-2 结果
特点
用移位的次数判断除法是否结束
第一次上商判溢出
移 n 次，加 n+1 次
2.4定点数的除法运算

## Slide 119
3.原码加减交替除法硬件配置
A、X、Q 均 n +1 位
用 Qn 控制加减交替
2.4定点数的除法运算

## Slide 120: 2. 4 定点数除法运算
1.定点除法运算分析
3.补码除法
2.原码除法
4. 阵列除法器
5.MIPS中的除法
2.4定点数的除法运算

## Slide 121
[Ri]补= 0.1000
[x]补 = 1.1101
[y]补 = 1.0101
三、补码除法
(1) 商值的确定
x = 0.1011
y = 0.0011
[x]补 = 0.1011
[y]补 = 0.0011
[x]补 = 0.1011
[–y]补 = 1.1101
[Ri]补= 0.1000
x = – 0.0011
y = – 0.1011
[x]补 = 1.1101
[–y]补 = 0.1011
x*＞y*
[Ri]补与[y]补同号
“够减”
x*＜y*
[Ri]补与[y]补异号
“不够减”
+
+
① 比较被除数和除数绝对值的大小
x 与 y 同号
2.4定点数的除法运算

## Slide 122
小结
x = 0.1011
y = – 0.0011
[x]补 = 0.1011
[y]补 = 1.1101
[x]补 = 0.1011
[y]补 = 1.1101
[Ri]补= 0.1000
x = – 0.0011
y = 0.1011
[x]补 = 1.1101
[y]补 = 0.1011
[x]补 = 1.1101
[y]补 = 0.1011
[Ri]补= 0.1000
x*＞y*
[Ri]补与[y]补异号
“够减”
x*＜y*
[Ri]补与[y]补同号
“不够减”
+
+
x 与 y 异号
[x]补和[y]补
求 [Ri]补
[Ri]补与 [y]补
同号
异号
[x]补– [y]补
[x]补+ [y]补
同号，“够减”
异号，“够减”
2.4定点数的除法运算

## Slide 123
② 商值的确定
[x]补与 [y]补同号
正商
按原码上商
“够减”上“1”
“不够减”上“0”
[x]补与 [y]补异号
负商
按反码上商
“够减”上“0”
“不够减”上“1”
末位恒置“1”法
小 结
简 化 为
（同号）
（异号）
（异号）
（同号）
×.×××× 1
[x]补与 [y]补
商
[Ri]补与 [y]补
商 值
够减
不够减
够减
不够减
同 号
异 号
正
负
1
0
0
1
原码上商
反码上商
[Ri]补与[y]补
商值
同 号
异 号
1
0
反码
1.×××× 1
原码
0. ×××× 1
2.4定点数的除法运算

## Slide 124
(2) 商符的形成
除法过程中自然形成
[x]补和[y]补同号
[x]补–[y]补
比较[Ri]补和[y]补
同号(够)“1”
异号(不够)“0”
原码上商
小数除法 第一次“不够”上“0”
正商
[x]补和[y]补异号
[x]补+[y]补
比较[Ri]补和[y]补
异号(够)“0”
同号(不够)“1”
反码上商
小数除法 第一次“不够”上“1”
负商
2.4定点数的除法运算

## Slide 125
(3) 新余数的获得
加减交替
[Ri]补和 [y]补
商
新余数
同 号
异 号
1
0
2[Ri]补 + [–y]补
2[Ri]补 + [ y ]补
2.4定点数的除法运算

## Slide 126
例2.4-3
设 x = – 0.1011 y = 0.1101
求 并还原成真值
[ ]补
x
y
解：
[x]补 = 1.0101 [y]补 = 0.1101 [–y]补 = 1.0011
1 . 0 1 0 1
0 . 1 1 0 1
1 . 0 0 1 1
0 . 1 1 0 1
0 . 1 1 0 1
0 . 0 0 0 0
异号做加法
1
0 . 0 0 1 0
同号上“1”
1 . 0 1 1 1
1
异号上“0”
+[y]补
1 . 1 0 1 1
1 0
异号上“0”
+[y]补
0 . 0 0 1 1
1 0 0
同号上“1”
0 . 0 1 0 0
1
1
0 . 1 1 1 0
1 0
1
1 . 0 1 1 0
1 0 0
1
末位恒置“1”
0 . 0 1 1 0
1 0 0 1
1
[ ]补= 1.0011
x
y
∴
0
0
1
1
+[–y]补
x
y
= – 0.1101
则
逻辑左移
逻辑左移
逻辑左移
逻辑左移
＋
＋
＋
＋
2.4定点数的除法运算

## Slide 127
(4) 补码除法运算规则：
补码除法共上商 n +1 次（末位恒置 1）
第一次为商符
第一次商可判溢出
加 n 次 移 n 次
用移位的次数判断除法是否结束
精度误差最大为 2-n
2.4定点数的除法运算

## Slide 128
(5) 补码除和原码除（加减交替法）比较
x0 y0
自然形成
绝对值补码
补码
余数的正负
比较余数和除数的符号
n +1
n +1
原码除
补码除
商符
操作数
上商原则
上商次数
加法次数
移位次数
第一步操作
移位
[x*]补－ [y*]补
n
逻辑左移
n
n +1
逻辑左移
n
同号[x]补－ [y]补
异号[x]补＋ [y]补
2.4定点数的除法运算

## Slide 129: （6）补码码除法的硬件配置
2.4定点数的除法运算

## Slide 130: 2. 4 定点数除法运算
1.定点除法运算分析
3.补码除法
2.原码除法
4. 阵列除法器
5.MIPS中的除法
2.4定点数的除法运算

## Slide 131: 四、 阵列除法器
1.可控制加/减法(CAS)单元
Ci+1
P
Ci
Si
Yi
Xi
电路
=1
FAi
P
Ci
Yi
Xi
Ci+1
Si
符号表示
CASi
9T
2.4定点数的除法运算

## Slide 132: 2.原码阵列除法器
Q4
Q3
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
0.
Q1
Q2
P=1
0.
Y1
Y2
Y3
Y4
0.
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
R4
R5
R6
R7
R8
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
1.
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
2.4定点数的除法运算

## Slide 133: （3）时间延迟分析
Q4
0.
Q1
Q2
P=1
0
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
.
R4
R5
R6
R7
R8
Q3
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
1.
n*n个CAS单元
(n*n) ×9T
如何优化？
0
Y1
Y2
Y3
Y4
.

## Slide 134: 2. 4 定点数除法运算
1.定点除法运算分析
3.补码除法
2.原码除法
4. 阵列除法器
5.MIPS中的除法
2.4定点数的除法运算

## Slide 135: 五、MIPS中的除法
功能 | 汇编指令 | 含义 | 说明
有符号数 | mult $s1,$s2 | Lo=商（$s1/$s2） Hi=余数（$s1/$s2） | 二进制补码
无符号数 | multu $s1,$s2 | Lo=商（$s1/$s2） Hi=余数（$s1/$s2） | 无符号整数
2.4定点数的除法运算

## Slide 136: 第 2 章 运算方法和运算器
2. 1 数据的表示方法
2. 3 定点数乘法运算
2. 2 定点数的加减运算
2. 4 定点数除法运算
2. 5 浮点数的运算

## Slide 137: 2. 5 浮点数的运算
1.浮点加减运算
3.浮点运算器
2.浮点乘除运算
4.MIPS中的浮点运算

## Slide 138: 一、浮点加减运算
x = Sx · 2jx
y = Sy · 2jy
1. 对阶
(1) 求阶差
(2) 对阶原则
Δj = jx – jy =
jx= jy 已对齐
jx＞ jy
jx＜ jy
x 向 y 看齐
y 向 x 看齐
x 向 y 看齐
y 向 x 看齐
小阶向大阶看齐
Sx 1,
Sy 1,
Sx 1,
Sy 1,
= 0
＞ 0
＜ 0
jx–1
jy+1
jx+1
jy–1
2.5 浮点数的法算

## Slide 139
例2.5-1
x = 0.1101 × 201 y = (–0.1010) × 211
求 x + y
解：
[x]补 = 00, 01; 00.1101 [y]补 = 00, 11; 11.0110
1. 对阶
[Δj]补 = [jx]补 – [jy]补
= 00, 01
11, 01
11, 10
阶差为负（ – 2）
[Sx]补'
= 00.0011
[Sy]补
= 11.0110
11.1001
∴ Sx 2 jx+ 2
∴ [x+y]补 = 00, 11; 11. 1001
② 对阶
[x]补' = 00, 11; 00.0011
+
+
对阶后的[Sx]补'
① 求阶差
2. 尾数求和
2.5 浮点数的法算

## Slide 140
3. 规格化
(1) 规格化数的定义
(2) 规格化数的判断
r = 2 ≤ |S| ＜1
1
2
S＞0
真值
原码
补码
反码
规格化形式
S＜ 0
规格化形式
真值
原码
补码
反码
0.1×× ×
…
0.1×× ×
…
0.1×× ×
…
0.1×× ×
…
原码 不论正数、负数，第一数位为1
补码 符号位和第 一数位不同
– 0.1×× ×
…
1.1×× ×
…
1.0×× ×
…
1.0×× ×
…
2.5 浮点数的法算

## Slide 141
例2.5-2
x = 0.1101× 210 y = 0.1011× 201
求 x +y（除阶符、数符外，阶码取 3 位，尾数取 6 位）
解：
[x]补 = 00, 010; 00. 110100
[y]补 = 00, 001; 00. 101100
① 对阶
② 尾数求和
[Δj]补 = [jx]补 – [jy]补
= 00, 010
11, 111
100, 001
阶差为 +1
∴ Sy 1, jy+1
∴ [y]补' = 00, 010; 00. 010110
[Sx]补 = 00. 110100
[Sy]补' = 00. 010110
对阶后的[Sy]补'
01. 001010
+
+
尾数溢出需右规
2.5 浮点数的法算

## Slide 142
③ 右规
[x +y]补 = 00, 010; 01. 001010
[x +y]补 = 00, 011; 00. 100101
右规后
∴ x +y = 0. 100101 × 211
4. 舍入
在 对阶 和 右规 过程中，可能出现 尾数末位丢失
引起误差，需考虑舍入
(1) 0 舍 1 入法
(2) 恒置 “1” 法
2.5 浮点数的法算

## Slide 143
例2.5-3
x = (– —)×2-5 y = (—) ×2-4
5
8
7
8
求 x – y（除阶符、数符外，阶码取 3 位，尾数取 6 位）
解：
[x]补 = 11, 011; 11. 011000
[y]补 = 11, 100; 00. 111000
① 对阶
[Δj]补 = [jx]补 – [jy]补
= 11, 011
00, 100
11, 111
阶差为 –1
∴ Sx 1, jx+ 1
∴ [x]补' = 11, 100; 11. 101100
x = (– 0.101000)×2-101
y = ( 0.111000)×2-100
+
2.5 浮点数的法算

## Slide 144
② 尾数求和
[Sx]补´ = 11. 101100
[–Sy]补 = 11. 001000
+
110. 110100
③ 右规
[x – y]补 = 11, 100; 10. 110100
[x – y]补 = 11, 101; 11. 011010
右规后
∴ x – y = (–0.100110)×2-11
= (– —)×2-3
19
32
2.5 浮点数的法算

## Slide 145
5. 溢出判断
设机器数为补码，尾数为 规格化形式，并假
设阶符取 2 位，阶码的数值部分取 7 位，数符取
2 位，尾数取 n 位，则该 补码 在数轴上的表示为
上溢
下溢
上溢
对应
负浮点数
对应
正浮点数
00,1111111;11.00 0
…
00,1111111;00.11 1
…
11,0000000;11.011 1
…
11,0000000;00.100 0
…
2127×(–1)
– 2-128×(2-1+ 2-n)
2-128×2-1
2127×(1–2-n)
最小负数
最大负数
最小正数
最大正数
0
阶码
01, ××···×
阶码
01, ××···×
阶码 10, ××···×
按机器零处理
2.5 浮点数的法算

## Slide 146: 【例2.5-4】浮点运算举例
例1 两浮点数 x = 2101×0.11011011，y = 2111×(-0.10101100)。假设尾数在计算机中以补码表示，可存储10位尾数，2位符号位，阶码以补码表示，双符号位, 求 x + y。
解：将x , y转换成浮点格式
[x]浮 = 00101, 00.11011011
[Y]浮 = 00111, 11.01010100
步骤1：对阶，阶差为 Ex − Ey = [Ex]补 + [−Ey]补
[−Ey]补=11001 Ex−Ey＝00101＋11001＝11110 = -2 < 0
小阶对大阶， X阶码加2， 尾数右移2位
[x]浮 = 00111,00.0011011011 保留位
2.5 浮点数的法算

## Slide 147
[x]浮 = 00111, 00.0011011011 保留位
[Y]浮 = 00111, 11.01010100
步骤2：尾数求和
[X+Y]浮 = 00111, 11.1000101011 保留位参与运算
步骤3：结果规格化
[X+Y]浮 = 00110, 11.000101011 非规数，左归1位, 阶码减1，
保留位？
步骤4：舍入处理
[X+Y]浮 = 00110, 11.00010110 (0舍1如法)
[X+Y]浮 = 00110, 11.00010101 (截去法)
步骤5：溢出判断
[X+Y]浮 = 2110 x (-0.11101011) 无溢出
2.5 浮点数的法算

## Slide 148: 【例2.5-5】浮点运算举例
X=2111  0.11111111，Y=2111  0.10000001
[X]浮 = 0111, 0.1111 1111
+ [Y]浮 = 0111, 0.1000 0001
[X+Y]浮 = 0111, 1.1000 0000
尾数上溢，右归一位，连同符号位进位位一起右移1位，阶码加1
[X+Y]浮 = 1000, 0.1100 0000
阶码正溢出，运算结果上溢
2.5 浮点数的法算

## Slide 149: 【例2.5-6】浮点运算举例
X=2 -1000  -0.11110000，Y=2 -1000  0.10000001
[X]浮 = 1000, 1.0001 0000
+ [Y]浮 = 1000, 0.1000 0001
[X+Y]浮 = 1000, 1.1001 0001
尾数下溢，左归一位， 左移一位，阶码减1
[X+Y]浮 = 1000, 1.0010 0010
1000+1111=0111 =7
阶码负上溢，运算结果下溢
注意和前例的区别
2.5 浮点数的法算

## Slide 150: 2. 5 浮点数的运算
1.浮点加减运算
3.浮点运算器
2.浮点乘除运算
4.MIPS中的浮点运算

## Slide 151
二、浮点乘除运算
1.浮点数乘法运算
如：X=2m  Mx Y=2n  My
X  Y = ( 2m  Mx )  ( 2n  My ) = 2m+n  (Mx  My)
(1)阶码相加
  阶码相加可能产生溢出，要进行溢出判断，如溢出计算机要进行处理
(2)尾数相乘
  尾数相乘可得积的尾数，可按定点乘法运算方法运算
(3)结果规格化
  可按浮点加/减法运算规格化方式处理，舍入方式也相同
2.5 浮点数的法算

## Slide 152: 2.浮点数除法运算
如：X=2m  Mx Y=2n  My
X  Y = ( 2m  Mx )  ( 2n  My ) = 2m-n  (Mx  My)
尾数调整
  如被除数尾数大于除数尾数 (绝对值)，则将被除数尾数右移一位，阶码+1
阶码求差
  商的阶码等于被除数的阶码减去除数的阶码
尾数相除
  以被除数的尾数除以除数的尾数以获得商的尾数，尾数相除与定点除法运算相同
2.5 浮点数的法算

## Slide 153: 2. 5 浮点数的运算
1.浮点加减运算
3.浮点运算器
2.浮点乘除运算
4.MIPS中的浮点运算
2.5 浮点数的法算

## Slide 154: 三、浮点运算器
2.5 浮点数的法算

## Slide 155: 三、浮点运算器
浮点运算过程较长，性能较差
  对阶、尾数求和、规格化、舍入、溢出判断
  可以改造成浮点流水线
2.5 浮点数的法算

## Slide 156: 2. 5 浮点数的运算
1.浮点加减运算
3.浮点运算器
2.浮点乘除运算
4.MIPS中的浮点运算
2.5 浮点数的法算

## Slide 157: 四、MIPS中的浮点运算
功能 | 汇编指令 | 操作
加法 | add.d fd,fs1,fs2 | fd=fs1+fs2
减法 | add.d fd,fs1,fs2 | fd=fs1-fs2
乘法 | add.d fd,fs1,fs2 | fd=fs1×fs2
除法 | add.d fd,fs1,fs2 | fd=fs1÷fs2
求倒数 | recip.d fd,fs | fd=1/fs
求平方根倒数 | reqrt.d fd,fs | fd=1/squarerootof（fs）
乘加 | madd.d fd,fs1,fs2,fs3 | fd=fs2×fs3+fs1
乘减 | msub.d fd,fs1,fs2,fs3 | fd=fs2×fs3-fs1
乘加后取相反数 | nmadd.d fd,fs1,fs2,fs3 | fd =-(fs2×fs3+fs1)
乘减后取相反数 | nmsub.d fd,fs1,fs2,fs3 | fd=-(fs2×fs3-fs1)
说明：“add.s”单精度浮点数指令
“add.d”双精度浮点数指令
2.5 浮点数的法算