## Slide 1: 第3章 存 储 系统
3.1 概述
3.2 主存储器的内部结构
3.3 随机访问存储器RAM
3.4 只读存储器ROM
3.5 半导体存储器扩展
3.6 高速存储器
3.7 高速缓冲存储器
3.1 概述

## Slide 2: 3.1 概述
3.1.1 存储器的分类
3.1.2 主存储器的性能指标
3.1.3 存储器的体系结构
3.1.4 数据的地址与数据的存储顺序
3.1.1 存储器的分类

## Slide 3: 花样繁多的存储器

## Slide 4: 3.1.1 存储器的分类
1. 按存储介质分类
(1) 半导体存储器
(2) 磁表面存储器
(3) 光盘存储器
易失
TTL 、MOS
磁头、载磁体
激光、磁光材料
非
易
失

## Slide 5
(1) 存取时间与物理地址无关（随机访问）
顺序存取存储器 磁带
2. 按存取方式分类
(2) 存取时间与物理地址有关（串行访问）
随机存储器
只读存储器
直接存取存储器 磁盘
在程序的执行过程中 可 读 可 写
在程序的执行过程中 只 读

## Slide 6
磁盘、磁带、光盘
高速缓冲存储器（Cache）
Flash Memory
存
储
器
主存储器
辅助存储器
MROM
PROM
EPROM
EEPROM
RAM
ROM
静态 RAM
动态 RAM
3. 按在计算机中的作用分类

## Slide 7: 3.1 概述
3.1.1 存储器的分类
3.1.2 主存储器的性能指标
3.1.3 存储器的体系结构
3.1.4 数据的地址与数据的存储顺序
3.1.2 主存储器的性能指标

## Slide 8: 3.1.2 主存储器的性能指标
存储时间
  接受到读写命令到从存储器中读出或写入信息所经历的时间
存储周期
  连续两次访问存储器所需要的最小时间间隔
存储器带宽
  单位时间内存储器存取的信息量
  Byte/s
  光盘、磁盘、U盘、固态盘的读写带宽？

## Slide 9: 3.1 概述
3.1.1 存储器的分类
3.1.2 主存储器的性能指标
3.1.3 存储器的体系结构
3.1.4 数据的地址与数据的存储顺序
3.1.3 存储器的体系结构

## Slide 10
高
低
小
大
快
慢
速度
容量
价格 位
／
1. 存储器三个主要特性的关系
二、存储器的层次结构
外存/辅存
内存
磁带、光盘、网络存储系统
磁盘
高速缓存(SRAM)
主存(DRAM)
寄存器
10s
10ms
10ns
<1ns
1-2ns
TB
TB~PB
GB
MB
KB

## Slide 11
缓存
CPU
主存
辅存
2. 缓存 主存层次和主存 辅存层次
缓存
主存
辅存
主存
虚拟存储器
10 ns
20 ns
200 ns
ms
虚地址
逻辑地址
实地址
物理地址
主存储器
（速度）
（容量）

## Slide 12: 3.1 概述
3.1.1 存储器的分类
3.1.2 主存储器的性能指标
3.1.3 存储器的体系结构
3.1.4 数据的地址与数据的存储顺序
3.1.4数据的地址与数据的存储顺序

## Slide 13: 3.1.4数据的地址与数据的存储顺序
按边界对齐的方式存储数据
int i, short k, double x, char c, short j
  int (4字节） short (2字节） double (8字节） char (1字节)
  short按16位对齐， int按32位对齐，double按64位对齐
对齐可提升访问数据的速度，不对齐可节约空间
int i
short k
double x
short j
char c
0004081216
0 字节 1字节 2字节 3字节
对齐存放
0 字节 1字节 2字节 3字节
0004081216
int i
short k
double x
short j
char c
未对齐存放

## Slide 14: 大端对齐和小端对齐
高位字节 地址为字地址
大端对齐（Big Endian）
低位字节 地址为字地址
小端对齐（Little Endian）
字地址
字节地址
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
8
4
0
字节地址
字地址
4
5
2
3
0
1
4
2
0

## Slide 15: 举例：int i=0x12345678如何存储？
存储地址（字节地址）
78
56
34
12
8
4
0
大端对齐
存储地址（字节地址）
12
34
56
78
8
4
0
小端对齐

## Slide 16: 第3章 存 储 系统
3.1 概述
3.2 主存储器的内部结构
3.3 随机访问存储器RAM
3.4 只读存储器ROM
3.5 半导体存储器扩展
3.6 高速存储器
3.7 高速缓冲存储器
3.2 主存储器的内部结构

## Slide 17: 3.2 主存储器的内部结构
3.2.1存储芯片的内部结构
3.2.2 半导体存储芯片的译码驱动方式
3.2.3主存储器与CPU的连接
3.2.1存储芯片的内部结构

## Slide 18: 3.2.1存储芯片的内部结构
1. 主存基本构成
译
码
驱
动
存
储
矩
阵
读
写
电
路
片选线
读/写控制线
地
址
线
…
数
据
线
…
片选线
读/写控制线
（允许读）
CS
CE
WE
WE
OE

## Slide 19: 3.2.1存储芯片的内部结构
2. 主存的内部结构
存储体
驱动器
译码器
MAR
控制电路
读
写
电
路
MDR
地址总线
数据总线
读
写
…
…
…
…
…

## Slide 20: 3.地址端和数据端宽度与容量的关系？
芯片容量
译
码
驱
动
存
储
矩
阵
读
写
电
路
1K×4位
16K×1位
8K×8位
片选线
读/写控制线
地
址
线
…
数
据
线
…
地址线
（单向）
数据线
（双向）
10
4
14
1
13
8

## Slide 21: 3.2 主存储器的内部结构
3.2.1存储芯片的内部结构
3.2.2 半导体存储芯片的译码驱动方式
3.2.3主存储器与CPU的连接
3.2.2 半导体存储芯片的译码驱动方式

## Slide 22
1.一维地址译码
0
0
0
0
0,0
0,7
…
0
…
0
7
…
D
0
7
D
读 / 写选通
读/写控制电路
0,0
15,0
15,7
0,7
读/写控制电路
地
址
译
码
器
字线
0
15
…
…
16×8矩阵
…
…
…
0
7
D
0
7
D
位线
读 / 写选通
A
3
A
2
A
1
A
0
…
…
n位地址，寻址2n个存储单元，2n根译码线

## Slide 23
一维地址译码数据读取过程
0
0
0
0
0,0
0,7
…
0
…
0
7
…
D
0
7
D
读 / 写选通
读/写控制电路
0,0
15,0
15,7
0,7
读/写控制电路
地
址
译
码
器
字线
0
15
…
…
16×8矩阵
…
…
…
0
7
D
0
7
D
位线
读 / 写选通
A
3
A
2
A
1
A
0
…
…

## Slide 24
A
3
A
2
A
1
A
0
A
4
0,31
0,0
31,0
31,31
Y 地址译码器
X
地
址
译
码
器
32×32
矩阵
…
…
A
9
I/O
A
8
A
7
A
5
6
A
Y
0
Y
31
X
0
X
31
D
读/写
…
…
2.二维地址译码
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
31,0
0,31
…
…
I/O
D
0,0
读
n位地址，寻址2n个存储单元，2*2n/2根译码线

## Slide 25: 3.2 主存储器的内部结构
3.2.1存储芯片的内部结构
3.2.2 半导体存储芯片的译码驱动方式
3.2.3主存储器与CPU的连接
3.2.3主存储器与CPU的连接

## Slide 26: 3.2.3主存储器与CPU的连接
1.框图
通过总线连接

## Slide 27: 2.举例：
A17-0
MREQ#
R/W#
CPU
D31~D0
D1
WE
D
A
CS
256K×1

## Slide 28: 第3章 存 储 系统
3.1 概述
3.2 主存储器的内部结构
3.3 随机访问存储器RAM
3.4 只读存储器ROM
3.5 半导体存储器扩展
3.6 高速存储器
3.7 高速缓冲存储器
3.3 随机访问存储器RAM

## Slide 29: 3.3 随机访问存储器RAM
3.3.1 SRAM的工作原理
3.3.2 DRAM的工作原理
3.3.1 SRAM的工作原理

## Slide 30
1.静态存储元
（1）组成
T1、T3：MOS反相器
Vcc
触发器
T3
T1
T4
T2
T2、T4：MOS反相器
T5
T6
T5、T6：控制门管
Z
Z：字线，选择存储单元
位线，完成读/写操作
W
W
W、
W：
（2）定义
“0”：T1导通，T2截止；
“1”：T1截止，T2导通。
3.3.1 SRAM的工作原理
3.3随机访问
存储器RAM

## Slide 31
（3）工作
T5、T6
Z：加高电平，
高、低电平，写1/0。
（4）保持
只要电源正常，保证向导通管提供电流，便能维持一管导通，另一管截止的状态不变，∴称静态。
Vcc
T3
T1
T4
T2
T5
T6
Z
W
W
导通，选中该单元。
写入：在W、W上分别加
读出：根据W、W上有无
电流，读1/0。
Z：加低电平，
T5、T6截止，该单元未选中，保持原状态。
例.SRAM芯片2114（1K×4位）
静态单元是非破坏性读出，读出后不需重写。

## Slide 32
(2) 静态 RAM 基本电路
A´ 触发器非端
1
T
4
T
~
触发器
5
T
T
6
、
行开关
7
T
T
8
、
列开关
7
T
T
8
、
一列共用
A 触发器原端
T1 ~ T4
T5
T6
T
7
T
8
A´
A
写放大器
写放大器
DIN
写选择
读选择
DOUT
读放
位线A
位线A
´
列地址选择
行地址选择
T1 ~ T4
3.3.1 SRAM的工作原理

## Slide 33
A´
T1 ~ T4
T5
T6
T7
T8
A
写放大器
写放大器
DIN
写选择
读选择
读放
位线A
位线A
´
列地址选择
行地址选择
DOUT
静态 RAM 基本电路的 读 操作
行选
T5、T6 开
T7、T8 开
列选
读放
DOUT
VA
T6
T8
DOUT
读选择有效

## Slide 34
T1 ~ T4
T5
T6
T7
T8
A´
A
DIN
位线A
位线A ´
列地址选择
行地址选择
写放
写放
读放
DOUT
写选择
读选择
静态 RAM 基本电路的 写 操作
行选
T5、T6 开
两个写放
DIN
列选
T7、T8 开
（左）
反相
T5
A´
（右）
T8
T6
A
DIN
DIN
T7
写选择有效
T1 ~ T4

## Slide 35
3.3.1 SRAM的工作原理
存储元之间的连接
T1 ~ T4
T5
T6
T
7
T
8
A´
A
写放大器
写放大器
DIN
写选择
读选择
DOUT
读放
位线A
位线A
´
列地址选择
行地址选择
T1 ~ T4
T5
T6
T
7
T
8
A´
A
写放大器
写放大器
DIN
写选择
读选择
DOUT
读放
位线A
位线A
´
列地址选择
行地址选择

## Slide 36
2.SRAM芯片Intel 2114
① Intel 2114 外特性
存储容量
1K×4 位
I/O
1
I/O
2
I/O
3
I/O
4
A
0
A
8
A
9
WE
CS
VCC
GND
Intel 2114
…

## Slide 37
2.SRAM芯片Intel 2114
② Intel 2114 内部结构
存储矩阵
列 I/O 电路
列选择
输入
数据
控制
A3
A4
A5
A6
A7
A8
I/O1
I/O3
I/O4
A0
A1
A2
A9
CS
WE
行
选
择
存储矩阵
存储矩阵
存储矩阵×4
…
W
R
…
I/O2

## Slide 38
③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A0
A1
A2
A9
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
第一组
第二组
第三组
第四组

## Slide 39
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
第一组
第二组
第三组
第四组
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
② Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读

## Slide 40
第一组
第二组
第三组
第四组
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
② Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…

## Slide 41
第一组
第二组
第三组
第四组
③Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
0
…
16
48
32
…
…
…

## Slide 42
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
0
…
16
48
32
…
…
…
第一组
第二组
第三组
第四组
0
16
32
48
CS
WE
③Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读

## Slide 43
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
0
…
16
48
32
…
…
…
第一组
第二组
第三组
第四组
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
0
16
32
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
…
…
…
…
③Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读

## Slide 44
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
…
…
…
…
第一组
第二组
第三组
第四组
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
0
16
32
48
0
…
16
48
32
…
…
…
③Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读

## Slide 45
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
…
…
…
…
第一组
第二组
第三组
第四组
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
0
16
32
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
0
…
16
48
32
…
…
…
③Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读

## Slide 46
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
…
…
…
…
第一组
第二组
第三组
第四组
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
0
16
32
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
0
…
16
48
32
…
…
…
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
③Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读

## Slide 47
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A0
A1
A2
A9
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
第一组
第二组
第三组
第四组
③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写

## Slide 48
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
第一组
第二组
第三组
第四组
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写

## Slide 49
第一组
第二组
第三组
第四组
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…

## Slide 50
第一组
第二组
第三组
第四组
③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
WE
CS
0
…
16
48
32
…
…
…

## Slide 51
第一组
第二组
第三组
第四组
③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
0
…
16
48
32
…
…
…

## Slide 52
第一组
第二组
第三组
第四组
③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
0
…
16
48
32
…
…
…

## Slide 53
第一组
第二组
第三组
第四组
③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
0
…
16
48
32
…
…
…

## Slide 54
第一组
第二组
第三组
第四组
③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
0
…
16
48
32
…
…
…

## Slide 55
第一组
第二组
第三组
第四组
③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
0
16
32
48
0
…
16
48
32
…
…
…

## Slide 56
A
CS
D
OUT
地址有效
地址失效
片选失效
数据有效
数据稳定
高阻
3.SRAMRAM 读写时序
t
A
t
CO
t
OHA
t
OTD
t
RC
片选有效
读周期 tRC 地址有效 下一次地址有效
读时间 tA 地址有效
数据稳定
tCO 片选有效
数据稳定
tOTD 片选失效
输出高阻
tOHA 地址失效后的
数据维持时间
读时序

## Slide 57
A
CS
WE
D
OUT
D
IN
(4) 静态 RAM (2114) 读写时序
t
WC
t
W
t
AW
t
DW
t
DH
t
WR
写周期 tWC 地址有效
下一次地址有效
写时间 tW 写命令 WE 的有效时间
tAW 地址有效
片选有效的滞后时间
tWR 片选失效
下一次地址有效
tDW 数据稳定
WE 失效
tDH WE 失效后的数据维持时间
写时序

## Slide 58: 3.3 随机访问存储器RAM
3.3.1 SRAM的工作原理
3.3.2 DRAM的工作原理
3.3.2 DRAM的工作原理

## Slide 59
引子：如何提高存储密度？
3.3.2 DRAM的工作原理
Vss(0V)
T1
T2
T5
T7
T8
T6
I/O
A
B
D
X地址译码线
Y地址译码线
D
I/O
T4
T3
VDD(5V)
C1
C2
去掉两个负载管
  提升存储密度
  减少功耗
  降低成本
增加两个电容缓存电荷
  电容不能永久保存电荷
  增加额外电路补充

## Slide 60
3.3.2 DRAM的工作原理
1.四管DRAM存储器
CD
Vss(0V)
CD
Vss(0V)
T1
T2
T5
T7
T8
T6
I/O
O/I
Vss(0V)
预充
T9
T10
ED
ED
预充
X地址译码线
Y地址译码线
A
B
C1
C2
D
D
DRAM存储原理
  利用电容电荷存储数据
  电容不能永久保存电荷
  必须增加额外电路补充
T9、T10、T7、T8共享电路

## Slide 61
3.3.2 DRAM的工作原理
1.四管DRAM存储器
Vss(0V)
T1
T2
T5
T7
T8
T6
I/O
O/I
Vss(0V)
Vss(0V)
预充
T10
T9
ED
X地址译码线
Y地址译码线
A
B
C1
C2
CD
CD
D
D
ED
Y地址选通
  T7、T8管导通
  I/O端数据写入到位线
X地址选通
  T5、T6管导通
  位线相连与C2相连
写入操作

## Slide 62
3.3.2 DRAM的工作原理
1.四管DRAM存储器
读出操作
Vss(0V)
T1
T2
T5
T7
T8
T6
I/O
O/I
Vss(0V)
Vss(0V)
预充
T10
T9
ED
X地址
译码线
Y地址译码线
A
B
C1
C2
CD
CD
D
D
ED
给出预充信号
  T9、T10导通
  充电电压给CD充电
撤除预充信号
X地址选通
  T5、T6管导通
  位线相连与C2相连
  CD给C2充电
  补充电荷
Y地址选通
  T7、T8管导通
  C2数据读出到I/O
读过程比写复杂、速度慢

## Slide 63
3.3.2 DRAM的工作原理
进一步提高存储密度
T8
T6
O/I
Vss(0V)
X地址
译码线
Y地址译码线
T5
A
C1
B
T2
C2
Vss(0V)
CD
Vss(0V)
CD
D
预充
T10
T9
ED
ED
T1
T7
I/O
D
进一步提高存储密度
  核心是电容
  裁剪冗余电路

## Slide 64
3.3.2 DRAM的工作原理
单管DRAM
Vss(0V)
T1
D
X地址译码线
C
电容用于存储电荷，有电荷代表1
否则代表0
I/O
Y地址译码线
T2

## Slide 65
3.3.2 DRAM的工作原理
2.DRAM芯片4116

## Slide 66
3.3.2 DRAM的工作原理
2.DRAM芯片4116
时序与控制
行时钟
列时钟
写时钟
WE
RAS
CAS
A
'
6
A
'
0
存储单元阵列
基准单元
行
译
码
列译码器
再生放大器
列译码器
读
出
放
大
基准单元
存储单元阵列
行
译
码
I/O
缓存器
数据输出
驱动
数据输入
寄存器
DIN
DOUT
~
行地址
缓存器
列地址
缓存器
DIN
DOUT
A
'
6
A
'
0
~

## Slide 67
行、列地址分开传送
写时序
行地址 RAS 有效
写允许 WE 有效(高)
数据 DOUT 有效
数据 DIN 有效
读时序
行地址 RAS 有效
写允许 WE 有效(低)
列地址 CAS 有效
列地址 CAS 有效
3.3.2 DRAM的工作原理
3. DRAM的读写时序

## Slide 68
3.3.2 DRAM的工作原理
3. DRAM的读写时序
读出时序图

## Slide 69
3.3.2 DRAM的工作原理
3. DRAM的读写时序
写入时序图

## Slide 70
3.3.2 DRAM的工作原理
4.DRAM 刷新
(1）基本概念
刷新：定期补充电荷以避免电荷泄露引起的信息丢失
  电容存在泄露电流
刷新周期: 存储器两次完整刷新之间的时间间隔
  信息存储到泄漏之间必须完成刷新，称为最大刷新周期
按行刷新
  存储体采用双译码结构，刷新地址计数器给出刷新行地址
刷新方式
  CPU与刷新控制器对DRAM的争用问题
  集中式、分散式、异步式

## Slide 71: (2)刷新方式
①集中刷新方式
刷新间隔2ms
读写/维持
刷新过程/ 死区
50ns
50ns
RW
RW
…
RW
刷新1
刷新2
…
128
最大刷新周期：2ms
在数据丢失之前集中刷新所有行
存在死区，用在实时要求不高的场合

## Slide 72: (2)刷新方式
②分散式刷新方式
刷新间隔2ms
存储周期
50ns
50ns
RW
刷新1
RW
刷新2
RW
…
RW
...
最大刷新周期：2ms
存储周期：读写+刷新 各刷新周期分散安排在存取周期中
刷新次数 2ms/100ns=20000次 较浪费，用在低速系统中

## Slide 73: (2)刷新方式
③异步刷新方式
15.5微秒
50ns
50ns
RW
RW
…
刷新1
RW
RW
…
刷新2
刷新周期：2ms，各刷新周期分散安排在2ms内
每隔2ms/128=15.5微秒刷新一行,将128次刷新分散
最常用
15.5微秒

## Slide 74
动态 RAM 和静态 RAM 的比较
DRAM
SRAM
存储原理
集成度
芯片引脚
功耗
价格
速度
刷新
电容
触发器
高
低
少
多
小
大
低
高
慢
快
有
无
主存
缓存

## Slide 75: 3.4 只读存储器ROM
3.4.1 掩膜型只读存储器MROM
3.4.2 可编程一次的只读存储器PROM
3.4.3 紫外线可擦除可编程只读存储器EPROM
3.4.4 电可擦除可编程只读存储器EEPROM
3.4.5 闪存Flash
3.4.1 掩膜型只读存储器MROM

## Slide 76: 3.4.1 掩膜型只读存储器MROM
1.存储元
VCC
X
S
D
T1

## Slide 77: 3.4.1 掩膜型只读存储器MROM
2.只读存储器阵列
行列选择线交叉处有 MOS 管为“0”
行列选择线交叉处无 MOS 管为“1”
行地址译码器
A3
A2
A1
A0
X0
X1
X2
X3
Y0
Y1
Y2
Y3
输出
片选
VCC
列地址译码器

## Slide 78: 3.4 只读存储器ROM
3.4.1 掩膜型只读存储器MROM
3.4.2 可编程一次的只读存储器PROM
3.4.3 紫外线可擦除可编程只读存储器EPROM
3.4.4 电可擦除可编程只读存储器EEPROM
3.4.5 闪存Flash
3.4.2 可编程一次的只读存储器PROM

## Slide 79: 3.4.2 可编程一次的只读存储器PROM
1.存储元
X
S
D
T1
Vcc
出厂时所有的熔丝都是连通的

## Slide 80: 3.4.2 可编程一次的只读存储器PROM
2.PROM存储阵列

## Slide 81: 3.4 只读存储器ROM
3.4.1 掩膜型只读存储器MROM
3.4.2 可编程一次的只读存储器PROM
3.4.3 紫外线可擦除可编程只读存储器EPROM
3.4.4 电可擦除可编程只读存储器EEPROM
3.4.5 闪存Flash
3.4.3 紫外线可擦除可编程只读存储器EPROM

## Slide 82: 3.4.3 紫外线可擦除可编程只读存储器EPROM
1.存储元
N基片
源极
- - - -
- - - -
漏极
电极导体
(a) 单元结构
浮置栅
二氧化硅
(b) 电路结构

## Slide 83: 3.4.3 紫外线可擦除可编程只读存储器EPROM
2.MOS管与EPROM的两种状态
(a) MOS晶体管结构
源极
栅极
- - - -
- - - -
漏极
电极导体
二氧化硅
N基片
(c) EPROM晶体管结构
浮置栅
- - - -
- - - -
N基片
(b) MOS晶体管导通状态
+5V
Vdd
Vss
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
+ + +
N基片
(d) EPROM晶体管导通状态
+25V
0V
击穿电流
- - -
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
+ + + + +
N基片

## Slide 84: 3.4.3 紫外线可擦除可编程只读存储器EPROM
3. EPROM芯片和编程器
高压写入
紫外线光照擦除

## Slide 85: 3.4 只读存储器ROM
3.4.1 掩膜型只读存储器MROM
3.4.2 可编程一次的只读存储器PROM
3.4.3 紫外线可擦除可编程只读存储器EPROM
3.4.4 电可擦除可编程只读存储器EEPROM
3.4.5 闪存Flash
3.4.4 电可擦除可编程只读存储器EEPROM

## Slide 86: 3.4.4 电可擦除可编程只读存储器EEPROM
存储元
Electrically Erasable Programmable ROM
基片
源极
- - - -
- - - -
漏极
电极导体
二氧化硅
控制栅极

## Slide 87: 3.4 只读存储器ROM
3.4.1 掩膜型只读存储器MROM
3.4.2 可编程一次的只读存储器PROM
3.4.3 紫外线可擦除可编程只读存储器EPROM
3.4.4 电可擦除可编程只读存储器EEPROM
3.4.5 闪存Flash
3.4.5 闪存Flash

## Slide 88: 3.4.5 闪存Flash
存储元

## Slide 89: 3.4.5 闪存Flash
在不加电时仍可长期保持信息
本质上属于EEPROM，存储速度快
易于擦除和重写，功耗很小
存放BIOS，升级方便，CIH病毒
NOR & NAND FLASH

## Slide 90: 第3章 存 储 系统
3.1 概述
3.2 主存储器的内部结构
3.3 随机访问存储器RAM
3.4 只读存储器ROM
3.5 半导体存储器扩展
3.6 高速存储器
3.7 高速缓冲存储器
3.5 半导体存储器扩展

## Slide 91: 3.5 半导体存储器扩展
3.5.1 位扩展
3.5.2 字扩展
3.5.3 存储器扩展举例
3.5.1 位扩展

## Slide 92: 3.5.1 位扩展
实质：字长扩展(数据总线扩展)
  所需的所有芯片并行工作
A17-0
D31
D2
D1
D0
存储系统位宽为 N位，若使用k位芯片，k<N，需(N/k)个芯片
WE
D
A
CS
256K×1
WE
D
A
CS
256K×1
WE
D
A
CS
256K×1
WE
D
A
CS
256K×1
A17-0
MREQ#
R/W#
CPU
D31~D0
K>N？是否可用？
256K×1实现256K×32？

## Slide 93: 3.5 半导体存储器扩展
3.5.1 位扩展
3.5.2 字扩展
3.5.3 存储器扩展举例
3.5.2 字扩展

## Slide 94: 3.5.2 字扩展
字数扩展(地址总线扩展)
  同一时刻仅一芯片工作
256K×32实现2M×32？
A17-0
D0~ D7
D0~ D7
D0~ D7
D0~ D7
存储系统容量为 M，若使用容量l的芯片，l<M，需（M/l）个芯片
WE
D
A
CS
256K×8
WE
D
A
CS
256K×8
WE
D
A
CS
256K×8
WE
D
A
CS
256K×8
A20-0
MREQ#
R/W#
CPU
D7~D0
A20-18
WE
D
A
CS
256K×8
3:8译码器
Y0
Y1
Y7
OE
l>M？是否可用？

## Slide 95: 字位综合扩展
WE
D
A
CS
WE
D
A
CS
256K×8
4片
WE
D
A
CS
256K×8
4片
WE
D
A
CS
256K×8
4片
WE
D
A
CS
256K×8
4片
A17-0
D0~D31
D0~D31
D0~D31
D0~D31
存储系统 M*N位，若使用l*k位的芯片，l<M,k<N，需（M/l）*(N/k)个芯片
A20-0
MREQ#
R/W#
CPU
D31~D0
A20-18
3:8译码器
Y0
Y1
Y7
OE
256K×8实现2M×32？

## Slide 96: 3.5 半导体存储器扩展
3.5.1 位扩展
3.5.2 字扩展
3.5.3 存储器扩展举例
3.5.3 存储器扩展举例

## Slide 97: 3.5.3 存储器扩展举例
例4.1 某计算机的主存地址空间中
  0x0000到3FFF为ROM存储区域
  0x4000到0x5FFF为保留地址区域
  0x6000到0xFFFF为RAM地址区域。
RAM的控制信号为#和，CPU地址线A15-A0，数据线D7-D0，控制信号有读写控制R/和访存请求。
  如ROM和RAM都采用8K×1芯片，试画出与CPU的连接图。
  如ROM采用8K×8的芯片，RAM芯片采用4K×8的芯片，试画出与CPU的连接图。
  如果ROM采用16K×8的芯片，RAM芯片采用4K×8的芯片，试画出与CPU的连接图

## Slide 98
存储器与 CPU 的连接信号
(1) 地址线的连接
(2) 数据线的连接
(3) 读/写命令线的连接
(4) 片选线的连接
(5) 合理选择存储芯片
(6) 其他 时序、负载

## Slide 99
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
地址范围分析

## Slide 100
D
A
CS
D
A
CS
8K×1
8片ROM
WE
D
A
CS
8K×1
8片RAM
WE
D
A
CS
8K×1
8片RAM
D
A
CS
8K×1
8片ROM
1、8K×1 ROM、RAM
A12-0
D7~D0
D7~D0
D7~D0
D7~D0
注意译码器片选信号的连接对应不同的存储区间和设备类型
A15-0
MREQ#
R/W#
CPU
D7~D0
A15-13
3:8译码器
Y0
Y1
Y7
OE
Y3

## Slide 101
2、 8K×8 ROM ，4K×8 RAM
D
A
CS
D
CS
8K×8
1片ROM
WE
D
A
CS
4K×8
1片RAM
D
A
CS
8K×8
1片ROM
A12-0
D7~D0
D7~D0
D7~D0
D7~D0
A15-13
3:8译码器
Y0
Y1
Y7
OE
Y3
WE
D
A
CS
4K×8
1片RAM
WE
D
A
CS
4K×8
1片RAM
WE
D
A
CS
4K×8
1片RAM
A15-0
MREQ#
R/W#
CPU
D7~D0
&
&
&
&
A12
A12
A12
A12
A11-0
A11-0

## Slide 102
WE
D
A
CS
4K×8
1片RAM
A12-0
D7~D0
D7~D0
D7~D0
A15-13
3:8译码器
Y0
Y1
Y7
OE
Y3
WE
D
A
CS
4K×8
1片RAM
WE
D
A
CS
4K×8
1片RAM
WE
D
A
CS
4K×8
1片RAM
A15-0
MREQ#
R/W#
CPU
D7~D0
&
&
&
&
A12
A12
A11-0
A11-0
D
A
CS
16K×8
1片ROM
≥1
A13-0
3、 16K×8 ROM， 4K×8 RAM

## Slide 103: 例4.2
CPU 的地址总线 16 条（A15～A0，A0为低位），双向数据总线 8 条（D7～D0），控制总线中与主存有关的信号有 MREQ （允许访存，低电平有效）， WR（高电平为读命令，低电平为写命令）。
主存地址空间分配如下：
6000H～67FFH为系统程序区，由只读存储器芯片组成；
6800H～6BFFH为用户程序区，由SRAM 组成。
按字节编址。现有如下存储器芯片。
EPROM：2K×8 位, 4K×8 位, 8K×8 位,
SRAM：1K×4 位，4K×8 位，8K×8 位。
请从上述芯片中选择适当芯片设计该计算机主存储器，画出主存储器逻辑框图，注意画出选片逻辑（可选用门电路及 3:8 译码器 74LS138）与 CPU 的连接，说明选哪些存储器芯片及选多少片。

## Slide 104
例4.2 解:
(1) 写出对应的二进制地址码
(2) 确定芯片的数量及类型
0 1 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
A15A14A13 A12 A11 … A8 A7 … A4 A3 … A0
…
0 1 1 0
0 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 1 1 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
…
0 1 1 0
1 0 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
2K×8位
1K×8位
RAM
2片1K×4位
ROM
1片 2K×8位

## Slide 105
(3) 分配地址线
A10~ A0 接 2K × 8位 ROM 的地址线
A9 ~ A0 接 1K × 4位 RAM 的地址线
(4) 确定片选信号
C
B
A
0 1 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
A15 A14 A13 A11 A10 … A7 … A4 A3 … A0
…
0 1 1 0
0 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 1 1 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
…
0 1 1 0
1 0 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
2K × 8位
1片 ROM
1K × 4位
2片RAM

## Slide 106
2K ×8位
ROM
1K ×4位
RAM
1K ×4位
RAM
…
…
…
&
PD/Progr
Y5
Y4
G1
C
B
A
G2B
G2A
…
…
MREQ
A14
A15
A13
A12
A11
A10
A9
A0
…
D7
D4
D3
D0
WR
…
…
…
…
例 4.2 CPU 与存储器的连接图
…
…
…

## Slide 107
(1) 写出对应的二进制地址码
例4.3 假设同前，要求最小 4K为系统
程序区，相邻 8K为用户程序区。
(2) 确定芯片的数量及类型
(3) 分配地址线
(4) 确定片选信号
1片 4K × 8位 ROM 2片 4K × 8位 RAM
A11~ A0 接 ROM 和 RAM 的地址线

## Slide 108
例 4.4 设 CPU 有 20 根地址线，8 根数据线。
并用 IO/M 作访存控制信号。RD 为读命令，
WR 为写命令。现有 2764 EPROM ,
外特性如下：
用 138 译码器及其他门电路（门电路自定）画出 CPU和 2764 的连接图。要求地址为 F0000H~FFFFFH , 并
写出每片 2764 的地址范围。
…
D7
D0
CE
OE
CE
片选信号
OE
允许输出
PGM
可编程端
PGM
…
A0
A12

## Slide 109: 第3章 存 储 系统
3.1 概述
3.2 主存储器的内部结构
3.3 随机访问存储器RAM
3.4 只读存储器ROM
3.5 半导体存储器扩展
3.6 高速存储器
3.7 高速缓冲存储器
3.6 高速存储器

## Slide 110: 为什么需要高速存储器？
CPU与存储器之间的速度无法匹配
解决之道
  采用高速器件提高速度；
  采用双端口存储器；
  增加字长，在每个存储周期中存取多个字。
  将主存划分为多个模块，多模块并行
  增加Cache；

## Slide 111
改造芯片结构和工艺：EDRAM芯片（增强型DRAM）1M×4位
在DRAM芯片中增加小容量的SRAM Cache
11位比较器
行地址锁存器
最后读出行
地址锁存器
读出放大和列写选择
I/O控制
和
数据锁存器
列译码器
512×4 SRAM Cache
最后读出行
列地址锁存器
列选通 CAS
行地址和刷新控制
行选通 RAS
刷新Ref
地址
A0~A10
列地址
CA0~CA8
行地址
RA0~RA10
DRAM阵列
2048×512×4
行译码器
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
…
R2046

## Slide 112: EDRAM芯片读取过程（1）
在DRAM芯片中增加小容量SRAM Cache
列地址锁存器
11位比较器
行地址锁存器
最后读出行
地址锁存器
行地址和刷新控制
列译码器
512×4 SRAM Cache
最后读出行
读出放大和列写选择
DRAM阵列
2048×512×4
行译码器
I/O控制
和
数据锁存器
列选通 CAS
行选通 RAS
刷新Ref
地址
A0~A10
列地址
CA0~CA8
行地址
RA0~RA10
R0
R1
R2
R3
R5
R6
R7
…
R2046
00000000100
00000000100
512*4
R4的内容
R4
R4

## Slide 113: EDRAM芯片读取过程（2）
可以提高顺序读取速度
列地址锁存器
11位比较器
行地址锁存器
行地址和刷新控制
列译码器
512×4 SRAM Cache
最后读出行
DRAM阵列
2048×512×4
行译码器
列选通 CAS
行选通 RAS
刷新Ref
地址
A0~A10
列地址
CA0~CA8
行地址
RA0~RA10
R0
R1
R2
R3
R5
R6
R7
…
R2046
00000000100
00000000100
512*4
R4的内容
R4
R4
I/O控制
和
数据锁存器
读出放大和列写选择

## Slide 114: 3.6 高速存储器
3.6.1 双端口存储器
3.6.2单体多字存储器
3.6.3 多体交叉存储器
3.6.4 相联存储器
3.6.1 双端口存储器

## Slide 115: 3.6.1 双端口存储器
具有两组相互独立的读写控制线路
两组读写控制线路可以并行操作
端口地址不相同，无冲突，并行存取
端口地址相同，读写冲突，无法并行存取
(A0-10)L
(D0-15)L
BUSYL
R/WL
(A0-10)R
(D0-15)R
BUSYR
R/WR
存储体

## Slide 116: 3.6 高速存储器
3.6.1 双端口存储器
3.6.2单体多字存储器
3.6.3 多体交叉存储器
3.6.4 相联存储器
3.6.2单体多字存储器

## Slide 117: 3.6.2单体多字存储器
多个单字长存储模块并发
共用一个地址寄存器
单存储周期内访问多个存储字
性能线性增长，总线位宽变化
ABUS
多字长DR
0
1
3
2
M0
M1
M2
M3
地址寄存器AR
多字长DBUS

## Slide 118: 3.6 高速存储器
3.6.1 双端口存储器
3.6.2单体多字存储器
3.6.3 多体交叉存储器
3.6.4 相联存储器
3.6.3 多体交叉存储器

## Slide 119
3.6.3 多体交叉存储器 （多体并行存储器）
多模块顺序存储器
  高位多体交叉
  多模块串行
  扩充容量
多模块交叉存储器
  低位多体交叉
  多模块流水并行
  扩充容量
  提升性能

## Slide 120: 多体并行存储器
ABUS
DR
DR
DR
DR
M0
M1
M2
M3
单字长 DBUS
AR
AR
AR
AR
ABUS
DR
DR
DR
DR
M0
M1
M2
M3
单字长 DBUS
地址寄存器AR
3.6.3 多体交叉存储器 （多体并行存储器）

## Slide 121
3.6.3 多体交叉存储器 （多体并行存储器）
(1) 高位交叉
M0
…
…
M1
…
…
M2
M3
…
…
…
…
体内地址
体号
体号
地址
00 0000
00 0001
00 1111
01 0000
01 0001
01 1111
10 0000
10 0001
10 1111
11 0000
11 0001
11 1111
顺序编址

## Slide 122
各个体并行工作
M0
地址
0
1
…
…
n－1
M1
n
n+1
…
…
2n－1
M2
2n
2n+1
3n－1
M3
3n
3n+1
4n－1
…
…
…
…
地址译码
体内地址
体号
体号
(1) 高位交叉

## Slide 123
M0
…
…
M1
…
…
M2
M3
…
…
…
…
体号
体内地址
地址
0000 00
0000 01
0000 10
0000 11
0001 00
0001 01
0001 10
0001 11
1111 00
1111 01
1111 10
1111 11
(2) 低位交叉
各个体轮流编址

## Slide 124
M0
地址
0
4
…
…
4n－4
M1
1
5
…
…
4n－3
M2
2
6
4n－2
M3
3
7
4n－1
…
…
…
…
地址译码
体号
体内地址
体号
(2) 低位交叉 各个体轮流编址

## Slide 125
低位交叉的特点
在不改变存取周期的前提下，增加存储器的带宽
时间
单体
访存周期
单体
访存周期
启动存储体 0
启动存储体 1
启动存储体 2
启动存储体 3

## Slide 126: （3）交叉编址顺序访问时可按流水方式存取
M0
T
M1
M2
M3
M0

T = m
m = T/ 交叉存取度
连续读取n个字的时间
t1=T+(n-1) 
t2=nT
T: 模块存取周期 ：总线传输周期
m: 存储器交叉模块数
时间
字
t1<t2
3.6.3 多体交叉存储器 （多体并行存储器）

## Slide 127: 3.6 高速存储器
3.6.1 双端口存储器
3.6.2单体多字存储器
3.6.3 多体交叉存储器
3.6.4 相联存储器
3.6.4 相联存储器

## Slide 128: 3.6.4 相联存储器
按内容进行访问的存储器
（Key,Value）
用关键字去检索存储器中部分字段，对包含关键字的存储单元进行读写，以内容作为地址访问的存储器称为相联存储器
物理地址 | 工号 | 姓名 | 出生年月 | 工资数
N | 001 | 张帅 | 1976/7 | 4000
N+1 | 021 | 李猛 | 1978/9 | 2000
N+2 | 023 | 郝牛 | 1977/6 | 3000
主存块号 | Cache地址
001 | 00001000
021 | 00001010
023 | 00001001

## Slide 129: 3.6.4 相联存储器
特点：是按内容访问存储器。
检索寄存器
屏蔽寄存器
比较线路
存储器
译
码
选
择
电
路
代码寄存器
1
2
.
.
.
m
符合寄存器
组成
  存储体
  检索寄存器
  屏蔽寄存器
  符合寄存器
  比较线路
  代码寄存器

## Slide 130: 第3章 存 储 系统
3.1 概述
3.2 主存储器的内部结构
3.3 随机访问存储器RAM
3.4 只读存储器ROM
3.5 半导体存储器扩展
3.6 高速存储器
3.7 高速缓冲存储器
3.7 高速缓冲存储器

## Slide 131: 3.7 高速缓冲存储器
3.7.1 Cache工作原理
3.7.2 Cache-主存地址映射
3.7.3 Cache 替换策略
3.7.4 Cache与主存的一致性
3.7.5 MIPS中的高速缓存
3.7.1 Cache工作原理

## Slide 132: 3.7.1 Cache工作原理
1. 问题的提出
避免 CPU “空等” 现象
CPU 和主存（DRAM）的速度差异
缓存
CPU
主存
容量小
速度高
容量大
速度低
程序访问的局部性原理

## Slide 133: 2.cache基本思想
在处理器附近增加一个隐藏的小容量快速存储器
  对程序员透明
  将经常访问的热数据的副本存放在cache中
  提高命中率优化读性能
    预读处理 --- 空间局部性
    淘汰算法 --- 时间局部性

## Slide 134: 数据访问局部性（程序局部性）
程序局部性---程序仅需访问内存很小一部分空间
  空间局部性: 某内存区域刚被访问，很快其相邻区域有可能被访问
  时间局部性: 某内存区域刚被访问，很快该区域可能会被重复访问
优化手段?
  预读优化---空间局部性
  调度算法---时间局部性
    热数据或即将访问的数据的副本调度到上层快速存储器
    让大部分数据都可以在上层存储器快速得到

## Slide 135
数据总线
Cache
替换机构
可装进？
命中？
主存Cache
地址映象
变换机构
主 存
访问主
存替换
Cache
Cache
存储体
块号
块内地址
直接通路
访问主存装入Cache
N
N
Y
Y
块号
块内地址
CPU
主存地址
地址总线
Cache地址
3. Cache 的基本结构
Cache
替换机构
由 CPU 完成
Cache
存储体
主存Cache
地址映象
变换机构

## Slide 136
4. Cache 的 读写 操作
访问Cache
取出信息送CPU
访问主存
取出信息送CPU
将新的主存块
调入Cache中
执行替换算法
腾出空位
结束
命中？
Cache满？
CPU发出访问地址
开始
是
否
是
否
读

## Slide 137: 5.cache关键技术
数据查找 Data Identification
  如何判断数据在cache中
地址映射 Address Mapping
  主存数据如何放置到Cache行/槽中
替换策略 Placement Policy
  Cache满后如何处理
写入策略 Write Policy
  如何保证cache与memory的一致性

## Slide 138
6. Cache 的工作原理
(1) 主存和缓存的编址
主存和缓存按块存储 块的大小相同
B 为块长
~
~
~
~
…
…
主存块号
主存储器
0
1
2m－1
字块 0
字块 1
字块 M－1
主存块号
块内地址
m位
b位
n位
M块
B个字
缓存块号
块内地址
c位
b位
C块
B个字
~
~
~
~
…
…
字块 0
字块 1
字块 C－1
0
1
2c－1
标记
Cache
缓存块号

## Slide 139
内存和Cache以块为单位进行数据交换
块地址与块内地址
11位
4位
主存
8位
4位
Cache
A11 A10
块地址
A14 A13
A3 A2 A1 A0
…
块地址
A5 A4
A3 A2 A1 A0
A5 A4
块内偏移
块内偏移
…

## Slide 140
(2) 命中与未命中
缓存共有 C 块
主存共有 M 块
M >> C
主存块 调入 缓存
主存块与缓存块 建立 了对应关系
用 标记记录 与某缓存块建立了对应关系的 主存块号
命中
未命中
主存块与缓存块 未建立 对应关系
主存块 未调入 缓存

## Slide 141
(3) Cache 的命中率
CPU 欲访问的信息在 Cache 中的 比率
命中率 与 Cache 的 容量 与 块长 有关
一般每块可取 4 ~ 8 个字
块长取一个存取周期内从主存调出的信息长度
CRAY_1 16体交叉 块长取 16 个存储字
IBM 370/168 4体交叉 块长取 4 个存储字
（64位×4 = 256位）

## Slide 142: 7. cache 术语
命中率 （ hit rate ）
  主存访问中cache命中比例
缺失率 （miss rate）
  1 – 命中率
命中访问时间: （hit time）
  数据查找时间、cache访问时间、总线传输时间
缺失损失 （miss penalty）
  主存块调入cache，数据传输到处理器的时间
  远大于命中时间，所以一些相对较小的时间可忽略

## Slide 143: 8.Cache的参数计算
命中率
  Nc表示cache完成存取访问的总次数
  Nm表示主存完成存取访问的总次数
ta平均访问时间
  tc表示命中cache时的访问时间
  tm表示命中主存时的访问时间
访问效率=tc/ ta
影响命中率的几个因素
  程序行为（局部性） cache容量
  组织方式 块大小

## Slide 144: 3.7 高速缓冲存储器
3.7.1 Cache工作原理
3.7.2 Cache-主存地址映射
3.7.3 Cache 替换策略
3.7.4 Cache与主存的一致性
3.7.5 MIPS中的高速缓存
3.7.2 Cache-主存地址映射

## Slide 145: 3.7.2 Cache-主存地址映射
利用某种方法或规则将主存块定位到cache称为地址映射
  直接相联 (direct mapped)
  全相联 (fully-associated)
  组相联 (set-associated)
第0块
第0块
第1块
…
第n-1块
…
…
…
第m-1块
Cache
主存
…
如何进行地址映射???

## Slide 146: 3.7.2 Cache-主存地址映射
1.全相联映射—主存块映射关系
w位
主存块地址 (tag)
块内偏移(offset)
s位
主存地址
n 路并发比较
命中
SRAM cache
DRAM主存
B0
B1
⸱⸱⸱
Bn-1
Bn
Bn+1
⸱⸱⸱
B2n-1
⸱⸱⸱
⸱⸱⸱
⸱⸱⸱
⸱⸱⸱
Bmn-n
Bmn-n+1
⸱⸱⸱
Bmn-1
1
…
行n-1
行1
行0
cache行
主存块可放置在任意cache行
数据块副本
数据块副本
数据块副本
数据块副本
主存块地址
主存块地址
主存块地址
主存块地址
有效位
有效位
有效位
有效位

## Slide 147: 3.7.2 Cache-主存地址映射
1.全相联映射--地址变换过程
Tag (块地址)
offset
主存地址
数据块副本缓冲区
0
1
2
3
0
1
2
3
比较结果
1
多路并发比较电路
SlotData
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
字输出
W0
W1
W2
W3
字选择
OE
译码信号
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
=
=
=
=
=
=
=
=
有效位
TAG主存块地址
666
1
0
0
0
0
0
0
0
查找表
L0
L0
2
2
666
Hit/miss
字输出
W0
W1
W2
W3
字选择
OE

## Slide 148
L0
1.全相联映射—数据访问过程举例
有效位
TAG
数据块副本缓冲区
0
0
0
0
0
0
0
W0
W1
W2
W3
0
1
tag
offset
0000111
1
0001000
1
20
21
22
23
0001001
1
24
25
26
27
0010010
1
48
49
4A
4B
1000001
1
104
105
106
107
0010101
1
54
55
56
57
1C
1D
1E
1F
miss
Cache 8行，块大小4W，主存29 W Cache总容量=（valid+标记位+标志位+副本容量）*总行数
比较结果
Hit
1F
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L0
字输出
SlotData
Tag
offset
主存地址
0000111
11
0001000
00
0001001
00
0000111
10
0010010
00
0010101
00
1000001
11
W0
W1
W2
W3
八路并发比较电路
miss
Hit
miss
字选择
OE
1F
20
24
1E
48
54
107
访问序列

## Slide 149: 3.7.2 Cache-主存地址映射
1.全相联映射-小结
块映射灵活，一对多映射
cache全部装满后才会出现块冲突
块冲突的概率低，cache利用率高
淘汰算法复杂
命中率高

## Slide 150: 3.7.2 Cache-主存地址映射
2. 直接相联映射
w 位
区地址 (tag)
块内偏移(offset)
s-r 位
行索引(index)
r 位
主存地址
命中
SRAM cache
1路比较
DRAM主存
B0
B1
⸱⸱⸱
Bn-1
Bn
Bn+1
⸱⸱⸱
B2n-1
⸱⸱⸱
⸱⸱⸱
⸱⸱⸱
⸱⸱⸱
Bmn-n
Bmn-n+1
⸱⸱⸱
Bmn-1
…
行n-1
行0
行1
0区
1区
m区
1
区地址 (tag)
区地址 (tag)
区地址 (tag)
区地址 (tag)
有效位
有效位
有效位
有效位
数据块副本
数据块副本
数据块副本
数据块副本
cache块号i, 共n块，主存块号j，i=j mod n

## Slide 151
2.直接相联映射--特点
cache容量
= 行大小 × 行数
=（标志位+标记位+数据块+置换标记） × 行数
  标记位=区地址
  标志位（有效标志位，脏数据位）
  无相联存储器，一个比较器
s位
b位
区地址-标记
行地址-索引（区内块偏移）
块内偏移
t位
主存地址

## Slide 152
2.直接相联-地址变换过程
TAG
数据块副本缓冲区
0
0
1
2
3
777
1
666
1
0
0
0
0
0
1
2
3
0
有效位
主存地址
Tag
index
offset
1
=？
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
行索引译码器
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
SlotData
Hit/miss
Hit
L1
行索引译码器
L1
666
1
2
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
W1
W0
W2
W3
字输出
字选择
OE
字输出
字选择
OE
有效位+TAG
L1
=？
1
666

## Slide 153
2.直接相联—数据访问过程举例
TAG
数据块副本缓冲区
0
1
2
3
0
1
2
3
有效位
主存地址
Tag
index
offset
1
=？
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
行索引译码器
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
SlotData
Hit/miss
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
W1
W0
W2
W3
字输出
字选择
OE
有效位+TAG
Hit/miss
miss
Hit
1F
20
24
1E
48
54
107
Cache 8行，块大小4W，主存29 W Cache总容量=（valid+标记位+标志位+副本容量）*总行数
访问序列
Tag
index
offset
0000
1
0010
1
0010
1
0001
1
0001
1
20
21
22
23
24
25
26
27
48
49
4A
4B
104
105
106
107
54
55
56
57
1C
1D
1E
1F
0000
111
11
0001
000
00
0001
001
00
0000
111
10
0010
010
00
0010
101
00
1000
1
Hit
miss
1000
001
11

## Slide 154
2.直接相联—小结
块映射速度快，一对一映射，无须查表
  利用索引字段直接对比相应标记位即可
  查找表可以和副本一起存放，无需相联存储器
cache容易冲突，cache利用率低
淘汰算法简单
命中率低，适合大容量cache

## Slide 155: 3.7.2 Cache-主存地址映射
3.组相联映射
w位
标记 (tag)
块内偏移(offset)
s-d位
组索引(index)
d位
主存地址
命中
SRAM cache
2路比较
数据块副本
数据块副本
组n-1
数据块副本
数据块副本
…
…
DRAM主存
B0
B1
⸱⸱⸱
Bn-1
Bn
Bn+1
⸱⸱⸱
B2n-1
⸱⸱⸱
⸱⸱⸱
⸱⸱⸱
⸱⸱⸱
Bmn-n
Bmn-n+1
⸱⸱⸱
Bmn-1
1
标记 (tag)
标记 (tag)
标记 (tag)
标记 (tag)
组0
有效位
有效位
有效位
有效位

## Slide 156
组索引译码输出
3.组相联映射-地址变换过程
数据块副本缓冲区
0
1
2
3
Hit/miss
0
1
2
3
1
S0
S1
S2
S3
k路并发比较
组索引译码器
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
字输出
SlotData
W0
W1
W2
W3
字选择
OE
L1
L0
L2
L3
L4
L5
L6
L7
=
=
有效位 Tag
1
1
666
1
777
1
0
0
0
0
S0
S1
S2
S3
行译码
信号逻辑
主存地址
Tag
index
offset
K0
K1
查找表

## Slide 157: 3.组相联存储器--硬件开销
SRAM
  存放数据副本
多个相联存储器共享一个多路比较器
  相对于全相联 多路比较器复杂度低
  查找表表项内容（valid位，标记，dirty位，置换标记位）
  相联存储器总容量
    cache行数*（1+标记宽度+1+置换标记位）
片外缓存如果查找表在CPU内部？
  查找表中必须增加cache行地址？ why

## Slide 158: 3.组相联映射—数据载入过程
有效位
数据块副本缓冲区
1
主存地址
Hit/miss
Tag
index
offset
TAG
0
0
0
0
0
0
0
0
tag
index
offset
00010
1
00010
1
00101
1
00100
1
00001
1
10000
1
20
21
22
23
24
25
26
27
48
49
4A
4B
104
105
106
107
54
55
56
57
1C
1D
1E
1F
00001
11
11
00010
00
00
00010
01
00
00001
11
10
00100
10
00
00101
01
00
10000
01
11
S0
S1
S2
S3
组索引译码器
组索引译码输出
行译码
信号逻辑
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
字输出
SlotData
W0
W1
W2
W3
字选择
OE
S3
S0
S1
S2
Cache 8行，分4组，块大小4W，主存29 W Cache总容量=（valid+标记位+标志位+副本容量）*总行数
L1
L0
L2
L3
L4
L5
L6
L7
K0
K1
S3
L6
字输出
W0
W1
W3
字选择
OE
W2
Hit
2路并发比较
Miss
访问序列
1F
20
24
1E
48
54
107
Notes: 刚刚介绍了组相联映射的数据查找和访问逻辑，下面我们来进一步看看组全相联映射的数据载入逻辑
假设cache8行，块大小4w，主存29次方个字单元，地址线9根，块大小4字，所以主存地址中字偏移为2位，cache4组，所以组索引字段2位，剩余5位为区地址，Cache总容量=cache行数*行容量，cache行中包括valid,标记位，标志位，以及数据副本，
Cache初始化为冷cache，无任何数据，所有有效位都位零
左侧给出了实际的主存访问序列，CPU首先访问1F，二进制为000011111，此时系统将组索引011送组索引译码器，选中第3组，S3信号为高电平，控制第3组的所有行的有效位和标记位通过三态门输出到k路比较器，与主存地址中的标记字段和有效位1进行并发比较，比较结果如都不相等，数据缺失，此时需要从二级存储器内存中载入1F地址所在的数据块到当前组。
Cpu死锁等待数据块载入，注意此时CPU不能进行任何操作，数据载入的过程需要若干时钟周期，
数据块会加载到当前cache组的第一个空行，这里有两个空行，所以会载入到第3组第0行，其中数据分别是1C，1D，1E，1F地址对应的数据，
同时需要设置对应行的有效位位1,标记位位00001，此时S3=1，k路并发比较的第一个比较信号K0输出为1，经过行译码信号逻辑后L6=1，第6行数据，L6会控制三态门将第6行数据输出到slotdata，再由字选择模块选择第3个字输出。
第二个地址是20，组索引字段位00，显然根据先前的查找逻辑，第0组两行数据有效位都是零，数据缺失，需要载入20号单元所在的数据块到第一个空行，也就是第0行
同理再访问24，也是缺失，载入数据块第一组第0行
再访问1E，根据组索引地址输出第3组的所有有效位和标记位与主要地址标记位进行比较发现，数据命中，访问第3组第0行的数据，也就是整个cache的第6行即可获得数据，
后续访问48,缺失，载入第2组第0行
54，缺失，载入第1组第1行
最后访问107都是缺失，107的组索引页是01，将第一组所有有效位和标记位送到k路比较器比较发现，都不相符，当前组没有空行，需要进行数据淘汰，这里数据载入后淘汰了第0行的数据
你会发现，组相连映射在cache没有满之前，也是有可能会发生淘汰的。

## Slide 159: 3.组相联--应用场合
容量小的cache可采用全相联映射或组相联映射
  Pentium CPU L1 L2 cache
容量大的可采用直接映射方式
  查找速度快，命中率相对低
  但cache容量大可提高命中率
  块设备缓存

## Slide 160: 不同映射方式主存地址划分
w位
主存块地址（标记）
块内偏移
s位
r位
w位
区地址-标记
行索引
块内偏移
s-r位
d位
w位
标记
组索引
块内偏移
s-d位
全相联
直接相联
组相联

## Slide 161: 例题1
某计算机字长32位，采用直接映射Cache,主存容量4MB，Cache数据存储体容量为4KB，字块长度为8个字。
  画出直接映射方式下主存地址划分情况。
  设cache初始状态为空，若CPU顺序访问0-99号单元，并从中读出100个字，假设主存一次读一个字，并重复此顺序10次，请计算cache命中率。
  如果cache的存取时间是2ns，主存访问时间是20ns，平均访问时间是多少。
  Cache-主存系统访问效率。

## Slide 162: 例1
如果数据在主存和Cache之间块传送单位为512B，Cache容量为8KB，主存容量为1MB，Cache采用2路组相联映射方式，内存地址为0220CH的单元可以映射到Cache的哪个块中？

## Slide 163: 例题2
主存地址空间大小为256MB，按字节编址。指令数据Cache，均有8行，Cache行大小为64B，数据Cache直接相联。现有两功能相同的程序A，B，其伪代码如下所示：
假定int型数据为32位补码，程序编译时i,j,sum均分配在寄存器中，数组a按行优先方式存放，首地址为320（十进制）。
  1）若不考虑用于Cache一致性维护和替换算法的控制位，数据cache的总容量是多少？
  2）数组元素a[0][31],a[1][1]所在主存块对应的cache行分别是多少，行号从零开始。
  (3)程序A，B的数据访问命中率各是多少？那个程序的执行时间更短?
int a[256][256];
for (i = 0; i < 256; i++)
for (j = 0; j < 256; j++)
sum += a[i][j];
int a[256][256];
for (j = 0; j < 256; j++)
for (i = 0; i < 256; i++)
sum += a[i][j];
程序A
程序B

## Slide 164: 3.7 高速缓冲存储器
3.7.1 Cache工作原理
3.7.2 Cache-主存地址映射
3.7.3 Cache 替换策略
3.7.4 Cache与主存的一致性
3.7.5 MIPS中的高速缓存
3.7.3 Cache 替换策略

## Slide 165: 3.7.3 Cache 替换策略
替换策略
  先进先出法（FIFO）
  最近最不经常使用方法---LFU
  近期最少使用法--- LRU
  随机替换法

## Slide 166: 1.Cache先进先出替换策略(FIFO)
载入
载入
命中
载入
载入
替换
替换
替换
22
11
22
19
7
16
4
3
t
0
1
2
3
220
221
110
224
113
191
22
114
192
71
162
41
19
73
70
160
161
11
72
193
111
22
222
223
112
190
40
30

## Slide 167: 先进先出策略下的替换颠簸
载入
载入
载入
载入
替换
替换
替换
替换
22
11
19
7
16
22
11
19
t
0
1
2
3
22*
22
11
22
11
19
7
16
11
19
7
16
22
11
7
16
22
16
22
7
19
11
22
19
22
19
11
7
11
19

## Slide 168: 2.Cache最不经常使用算法(LFU)
载入
载入
命中
载入
命中
载入
替换
替换
0
1
2
3
220
22
11
221
11
19
221
111
19
222
111
4
16
111
16
222
111
16
19
11
22
221
221
11
19
4
3
22
11
22
19
11
16
4
3
t
22
命中
22
111
16
19
222

## Slide 169: 3.Cache近期最久未使用算法(LRU)
载入
载入
命中
载入
载入
替换
替换
替换
22
11
22
19
7
16
4
3
t
0
1
2
3
220
221
110
222
113
191
223
11
192
71
41
162
19
73
70
160
22
161
72
193
111
22
220
221
112
190
40
30

## Slide 170: LRU算法软件实现
FIFIO LFU LRU 随机调度
硬件实现
  成本？
LRU算法软件实现？？？
  查找效率如何优化？

## Slide 171: 3.7 高速缓冲存储器
3.7.1 Cache工作原理
3.7.2 Cache-主存地址映射
3.7.3 Cache 替换策略
3.7.4 Cache与主存的一致性
3.7.5 MIPS中的高速缓存
3.7.4 Cache与主存的一致性

## Slide 172
Cache 和主存的一致性
3.7.4 Cache与主存的一致性
写
写直达法（Write – through）
写回法（Write – back）
写操作时数据既写入Cache又写入主存
写操作时只把数据写入 Cache 而不写入主存
当 Cache 数据被替换出去时才写回主存
写操作时间就是访问主存的时间，读操作时不
涉及对主存的写操作，更新策略比较容易实现
写操作时间就是访问 Cache 的时间，
读操作 Cache 失效发生数据替换时，
被替换的块需写回主存，增加了 Cache 的复杂性

## Slide 173
Cache 性能提高的措施
(1) 增加 Cache 的级数
片载（片内）Cache
片外 Cache
(2) 统一缓存和分立缓存
指令 Cache
数据 Cache
与主存结构有关
与指令执行的控制方式有关
是否流水
Pentium 8K 指令 Cache 8K 数据 Cache
PowerPC620 32K 指令 Cache 32K 数据 Cache

## Slide 174: 3.7 高速缓冲存储器
3.7.1 Cache工作原理
3.7.2 Cache-主存地址映射
3.7.3 Cache 替换策略
3.7.4 Cache与主存的一致性
3.7.5 MIPS中的高速缓存
3.7.5 MIPS中的高速缓存

## Slide 175: 3.7.5 MIPS中的高速缓存
CPU型号 （MHz） | L1级 |  |  |  | L2级 |  |  | L3级 |  | 
 | 容量 |  | N路组相联 | 片上 集成 | 容量 | N路组相联 | 片上集成 | 容量 | N路组相联 | 片上集成
 | 指令 | 数据 |  |  |  |  |  |  |  | 
R3000（33） | 32K | 32K | 1 | 否 |  |  |  |  |  | 
R3052（33） | 8K | 2K | 1 | 是 |  |  |  |  |  | 
R4000（100） | 8K | 2K | 1 | 是 | 1M | 1 | 否 |  |  | 
R10000（250） | 32K | 32K | 2 | 是 | 4M | 2 | 否 |  |  | 
R50000(200) | 32K | 32K | 2 | 是 | 1M | 1 | 否 |  |  | 
RM7000(250) | 16K | 16K | 4 | 是 | 256M | 4 | 是 | 8M | 1 | 否
替换策略：LRU算法
一致性：写直达和写回法