## Slide 1: 第4章 总线技术
4. 1 总 线 概 述
4. 2 系统总线结构
4. 3 总 线 仲 裁
4. 4 总线的通信方式
4. 5 总线的信息传送
4. 6 总线标准简介
4. 1 总 线 概 述

## Slide 2
总线的基本概念
各功能部件间传递信息的公共通路
  比点对点控制简单，成本低、扩展性好
  计算机体系结构的重要组成部分
  可将各功能部件连接起来构成一个完整系统
系统中各部件间的物理接口，可减少通信复杂程度
提供信息交换时所需的数据、地址、时序和控制信息
遵循协议或标准，方便计算机系统集成、扩展和进化
不应成为整个计算机性能的瓶颈
A
B
C
D
A
B
C
D
BUS
点对点分散连接
共享总线连接

## Slide 3: 4. 1 总 线 概 述
4. 1. 1 总线分类
4. 1. 2 总线性能指标
4.1.3 总线设计规范
4. 1. 1 总线分类

## Slide 4: 4.1总线分类
按总线数量分 并行传输总线、串行传输总线
按传输方向分 单向传输总线、双向传输总线
按传输速度分 高速总线、低速总线总线
按时序控制分 同步总线、异步总线

## Slide 5: 4.1总线分类
按总线的结构层次分类
  片内总线 (CPU内各功能单元间的连线） AMBA
  局部总线（芯片之间的连线）
  系统总线（系统内各部件间的连线） PCI、AGP等
  外部总线 USB、火线（IEEE-1394）等
按照总线的功能
    数据总线（双向）
    地址总线（单向）
    控制总线（单向）

## Slide 6: 4.1总线分类
按总线的结构层次分类
  片内总线 (CPU内各功能单元间的连线） AMBA
  局部总线（芯片之间的连线）
  系统总线（系统内各部件间的连线） PCI、AGP等
  外部总线 USB、火线（IEEE-1394）等
按照总线的功能
    数据总线（双向）
    地址总线（单向）
    控制总线（单向）

## Slide 7: 4.1总线分类
数据总线
  传送数据信息
  双向传输
地址总线
  传送地址
  单向传输
控制总线
  传送控制信号
  时序信号
电源、地线
地址总线
I/O接口
I/O设备
I/O接口
I/O设备
数据总线
控制总线
DRAM
内存控制器
CPU
BIU
系统总线
总线复用技术
  可减少引脚，降低成本，性能下降
总线设备分类
  主设备、从设备、总线主控技术

## Slide 8: 总线与三态门
Q=A
A
Enable=1
Q=Z
A
Enable=0
Q
A
Enable
译码器
DeviceId
Data BUS
D0
D1
D2
D3
EN0
EN1
EN2
EN3
总线输出控制
A
B
ENAB
单向
A
ENBA
B
双向
ENAB

## Slide 9: 4. 1 总 线 概 述
4. 1. 1 总线分类
4. 1. 2 总线性能指标
4.1.3 总线设计规范
4. 1. 2 总线性能指标

## Slide 10: 4. 1. 2 总线性能指标
总线宽度
  总线能同时传送的二进制数据的位数
总线传输周期
  1个总线输周期包括多个总线时钟周期（申请，寻址，传输，结束）
总线工作频率
  总线每秒传输数据的次数
  单时钟传输次数（DDR=2、QDR=4）
总线带宽：总线的最高传输速率
  不考虑申请、寻址等开销， 单位：Byte/s
总线带宽 = 总线宽度 × 总线时钟频率 × 单时钟传输次数
  总线宽度，总线传输频率
  信号线类型、是否允许突发模式
  总线连接方式、总线定时方式、并串模式

## Slide 11: 举例：
例8.1 某32位同步总线时钟频率为400MHz，每个总线时钟周期可以传输一个机器字，求总线的带宽是多少，为优化总线性能，将总线宽度增加到64位，并采用了QDR技术，一个总线时钟周期可以传输4次，则总线的带宽是多少，提升了多少倍？
解：由同步总线带宽计算公式，可得
总线带宽= 4B×400MHz×1 = 1.6 GB/s。
改进后的总线带宽= 8B×400MHz×4 = 12.8 GB/s，提升了8倍。

## Slide 12: 4. 1 总 线 概 述
4. 1. 1 总线分类
4. 1. 2 总线性能指标
4. 1. 3 总线设计规范
4. 1. 3 总线设计规范

## Slide 13: 4. 1. 3 总线设计规范
总线标准
  关于总线与总线接口的物理特性、电气特性、功能特性、时间特性的详细规范和协议
物理规范---总线的物理连接方式
  根数，插头，座的形状，引线的排列方式
功能规范---定义信号线的功能
电气规范---定义信号线的传递方向及有效电平
  单/双向，电平高有效/低有效及范围
时间规范---总线上各信号有效的时序关系
  同步、异步、多路复用：地址线和数据线能否共用一条物理线

## Slide 14: 第4章 总线技术
4. 1 总 线 概 述
4. 2 系统总线结构
4. 3 总 线 仲 裁
4. 4 总线的通信方式
4. 5 总线的信息传送
4. 6 总线标准简介
4. 2 系统总线结构

## Slide 15: 4. 2 系统总线结构
4.2.1单总线结构
4.2.2双总线结构
4.2.3多总线结构

## Slide 16: 1.单总线结构
总线结构简单，使用灵活，扩充容易
统一编址，简化指令系统，存储空间减少
共享总线，分时使用，通信速度慢
高速设备的高速特性得不到发挥
I/O接口
I/O设备
CPU
系统总线
扩展槽
Timer
DMA控制器
BIOS
中断控制器
显卡
磁盘接口
DRAM

## Slide 17: 2.双总线结构--（①主存为中心)
存储总线有效降低系统总线负载，提升了并行性
需增加专门的I/O指令，存储空间扩大
结构简单，系统扩展容易
CPU
系统总线
BIOS
存储总线
芯片组
扩展槽
I/O接口
I/O设备
I/O接口
I/O设备
DRAM
双端口
存储控制器

## Slide 18: 2.双总线结构--②桥接器架构
慢速设备通过I/O总线相连
系统总线与I/O总线通过桥接器相连
BIOS
CPU
局部总线
扩展槽
显卡
板载IO
芯片组
ISA桥
ISA总线
DRAM
SCSI
高速网卡

## Slide 19: 3.多总线结构
高速与低速传输活动分离
  将I/O设备与主存之间的通信与处理器的活动分离
  高速设备靠近CPU，慢速设备远离CPU
不同层次总线之间采用桥接方式连接和缓冲
BIOS
HOST总线
扩展槽
ISA总线
CPU
PCI桥
DRAM
显卡
PCI/ISA桥
磁盘
PCI总线
串口
并口
Timer
PCI/PCI桥

## Slide 20: 总线结构与系统性能关系
最大存储容量
  单总线系统中,内存要为外设保留一些地址
指令系统
  单总线系统中,无须专门的I/O指令
  双总线系统中,设有专门的I/O指令
吞吐量
  三总线系统比单总线系统要大得多

## Slide 21: 4.高性能总线 —采用南北桥结构的奔腾机系统总线结构

## Slide 22: 采用前端总线的南北桥结构 IA-64
MCH
AGP 4X
DDR2
DDR2
6 Channel
Audio
4 USB Ports
Flash BIOS
Intel Pentium 4
Processor
GB/s
MB/s
3.2GB/s
Dual Channel
FSB 3.2GB/s
>1
133
Intel Hub Architecture
ICH2
ATA 100MB/s
2 IDE Channels
LAN
Interface
PCI
82925XE
MCH
PCI Express*
x16 Graphics
Intel@ High
Definition Audio
4 PCI
Express* x1
8 Hi-Speed
USB 2.0 Ports
DDR2
DDR2
4 Serial
ATA Ports
6 PCI
Intel@ Matrix
Storage Technology
BIOS Supports
HT Technology
Intel Pentium 4
Processor
Extreme Edition
GB/s
MB/s
MB/s
MB/s
8.5GB/s
Dual Channel
FSB 8.5GB/s
8.0
500
60
133
2GB/s
DMI
ICH6R

## Slide 23: 第4章 总线技术
4. 1 总 线 概 述
4. 2 系统总线结构
4. 3 总 线 仲 裁
4. 4 总线的通信方式
4. 5 总线的信息传送
4. 6 总线标准简介
4. 3 总 线 仲 裁

## Slide 24: 4. 3 总 线 仲 裁
总线仲裁：对总线的使用进行合理的分配和管理.
  部件要使用总线进行通信时,要向控制部件发请求信号
  控制部件按各部件的优先级来决定谁使用总线
根据总线控制部件的位置,仲裁方式分两类
  集中式总线仲裁
  分布式总线仲裁

## Slide 25: 1.链式查询方式
控制线3根： 总线状态BS，总线请求BR，总线授权BG
仲裁过程：监控总线状态，发总线请求，等待总线授权，置总线状态
响应慢，优先级固定，饥饿现象，单点故障敏感
中
央
仲
裁
器
接口1
接口2
接口n
BS
BR
BG
数据总线，地址总线

## Slide 26: 2.计数器定时查询方式
控制线=2+ log2n 根
  总线状态BS、总线请求BR、地址计数线
仲裁过程：总线授权通过设备地址计数来判别
响应慢；优先级可变化; 故障不敏感；扩展困难
总线
设备地址计数
BR
BS
中
央
仲
裁
器
接口1
接口2
接口n

## Slide 27: 3.独立请求方式
控制线2n根：
  总线请求BR、总线授权BG，无总线状态信号
仲裁过程：总线请求，等待总线授权
响应快；优先级可灵活变化; 故障不敏感；扩展容易
总线（地址线、数据线）
BR1
BR2
BRn
BG1
BG2
BGn
中
央
仲
裁
器
接口1
接口2
接口n
BS

## Slide 28: 集中式仲裁总结
 | 链式查询方式 | 计数器定时查询 | 独立请求方式
控制线 | BS、BR、BG 共3根 | BS、BR、log2n 共 2+log2n | n组（BR、BG） 共2n根
响应速度 | 慢 | 慢 | 快
优先级 | 优先级固定 | 可作适当变化 | 可作灵活的变化
故障敏感度 | 非常敏感 | 不敏感 | 不敏感
扩展方式 | 容易 | 难 | 容易

## Slide 29: 第4章 总线技术
4. 1 总 线 概 述
4. 2 系统总线结构
4. 3 总 线 仲 裁
4. 4 总线的通信方式
4. 5 总线的信息传送
4. 6 总线标准简介
4. 4 总线的通信方式

## Slide 30: 1.总线周期的四个阶段
总线申请: （总线仲裁）
  需要使用总线的主部件提出请求，总线控制器确定将下一个总线使用权分配给谁
寻址阶段: （总线寻址）
  主设备通过总线发出从部件的存储器地址或I/O端口地址及相关命令，启动从设备
传输数据阶段: (数据传输）
结束阶段:
  主部件撤消总线请求等有关信息，让出总线，以便总线控制器重新分配总线使用权

## Slide 31: 2.总线事务（Bus Transaction）
总线事务：总线上主从设备之间的一次信息交换过程
  一个总线周期中发生的一系列活动: 请求阶段、寻址阶段、传输阶段、结束阶段
  典型事务：存储器读，存储器写，I/O读，I/O写，中断响应，DMA响应
突发(猝发)传送事务（Burst Mode 成组传送）
  多个数据阶段，传输过程不释放总线

## Slide 32: 3.总线的通信方式
总线定时：通信双方如何获知传输开始和传输结束，通信双方如何配合？
同步方式：用公共时钟对传输过程进行控制
  适合快速设备、传输距离短、取决于最慢设备性能
异步方式：用应答信号对传输过程进行控制
  非互锁、半互锁和全互锁，适合慢速设备
半同步方式：结合同步方式和异步方式的特点
  在同步时钟的控制下进行采样和应答
分离事务通信方式

## Slide 33
读
命令
(1) 同步通信-数据输入
T1
总线传输周期
T2
T3
T4
时钟
地址
数据
同步方式：用公共时钟对传输过程进行控制
  适合快速设备、传输距离短、取决于最慢设备性能

## Slide 34
数据
(2) 同步通信-数据输出
T1
总线传输周期
T2
T3
T4
时钟
地址
写
命令

## Slide 35: （1）同步通信

## Slide 36: （2）异步通信
不互锁
半互锁
全互锁
主设备
从设备
请
求
回
答
单机
多机
网络通信

## Slide 37: （2）异步通信
异步方式：用应答信号对传输过程进行控制
  非互锁、半互锁和全互锁，适合慢速设备

## Slide 38
（3）半同步控制方式
同步 发送方 用系统 时钟前沿 发信号
接收方 用系统 时钟后沿 判断、识别
（同步、异步 结合）
异步 允许不同速度的模块和谐工作
增加一条 “等待”响应信号
WAIT

## Slide 39: （3）半同步控制方式
半同步方式：结合同步方式和异步方式的特点
  在同步时钟的控制下进行采样和应答

## Slide 40: 第4章 总线技术
4. 1 总 线 概 述
4. 2 系统总线结构
4. 3 总 线 仲 裁
4. 4 总线的通信方式
4. 5 总线的信息传送
4. 6 总线标准简介
4. 5 总线的信息传送

## Slide 41: 4. 5 总线的信息传送
并行传送
  传输距离短，线间串绕严重
串行传送
  传输距离长，无串绕，频率高
  SCSI  SAS PATA  SATA PCI  PCI-E
串并行传送
  高速串行总线PCI、HT、QPI
分时传送
  总线功能复用，减少线缆，降低成本，
  多部件分时使用总线

## Slide 42: 串行传送
并-串转换
串-并转换
发送部件
接收部件
00000101
位信息从低到高位在一条传输线上逐位以脉冲方式传送
  一条传输线，每次一位，先低位，后高位；
  发送端往往需要进行并_串转换，在接收端进行串_并转换；
  成本低，速度慢，传输距离长。
串行传送的数据格式编码
  起始位+数据位+校验位+停止位
波特率: 每秒钟传送的码元个数
  波特率(所有信息)>数据传输率（有效数据）
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
低位
高位
位时间
传送脉冲
1
0
1
0
0
0
0
0

## Slide 43: 并行传送
发送
部件
低位
高位
1
接收
部件
0
1
0
0
0
0
0
0
每位数据一条传输线，并行传送，采用电位传送
传送速度快，传输距离短

## Slide 44: (3)并串行传送
串行传输解决了高频传输的问题，但带宽有限
高速串行总线普遍采用多组串行通路并发来提升总线带宽
  如PCIe x1、x4、x16中的数字就是并发通路数
串行总线带宽 = 总线时钟频率 × 编码效率 × 并发通路数

## Slide 45: 举例
例4.2 若异步串行传输的信息帧由1个起始位、7个数据位、1个奇偶校验位和1个停止位等10个数位构成，线路每秒钟传送120个字符，分别计算波特率和数传率。
解： 波特率 = 10位／字符 × 120字符／秒 = 1200 bps = 1200波特
数传率 = 120 × 7位/秒 = 840 bps

## Slide 46: 第4章 总线技术
4. 1 总 线 概 述
4. 2 系统总线结构
4. 3 总 线 仲 裁
4. 4 总线的通信方式
4. 5 总线的信息传送
4. 6 总线标准简介
4. 6 总线标准简介

## Slide 47: 总线标准化
不同厂家的相同功能部件可互换使用
ISA
EISA
VESA
AGP
PCI

## Slide 48: 4. 6 总线标准简介
4.6.1.ISA总线
4.6.2 EISA总线
4.6.3 VESA局部总线
4.6.4 PCI总线
4.6.5 USB串行总线

## Slide 49: （1）ISA总线
ISA（industrial standard architecture）总线标准是IBM 公司1984年为推出PC/AT机而建立的系统总线标准，所以也叫AT总线。
为286计算机制定的工业标准总线。
总线宽度16位，总线频率8MHz。
ISA总线有98只引脚。
80286至80486时代应用非常广泛，以至于奔腾机中还保留有ISA总线插槽。

## Slide 50: （2）EISA
EISA（Extended Industry Standard Architecture即扩展工业标准结构总线）
32位中央处理器（386、486、586等等）总线扩展工业标准
总线宽度32位、16MHz

## Slide 51: （3)VESA (video electronics standard association)
VESA）总线是 1992年由60家附件卡制造商联合推出的一种局部总线，简称为VL(VESA local bus)总线
该总线系统考虑到CPU与主存和Cache的直接相连，通常把这部分总线称为CPU总线或主总线，其他设备通过VL总线与CPU总线相连，所以VL总线被称为局部总线。
数据、地址总线宽度均为32位。寻址空间为4GB。总线最高传输率为133MB/S.
是一种高速、高效的局部总线，可支持386SX、386DX、486SX、486DX及奔腾微处理器。
VESI

## Slide 52: (4)PCI
PCI（Peripheral Component Interconnect是美国SIG （即美国计算机协会专业集团）推出的新一代64位总线。频率为33MHz，峰值传输率为132Mbyte/s。
486系列采用ISA和EISA总线，而奔腾或586系列主板采用了PCI总线。586系列主板应该淘汰传统的EISA总线，但很多用户还在使用ISA总线或EISA总线接口卡，所以大多数586系列主板仍保留了EISA总线。

## Slide 53: PCI总线结构
处理器
处理器
主存
控制器
主存
PCI设备
PCI设备
HOST桥
主设备 目标设备
PCI/LEGACY总线桥
PCI/PCI桥
LEGACY
设备
LEGACY
设备
PCI设备
PCI设备
HOST总线
PCI总线
PCI总线
LEGACY总线（遗留）

## Slide 54: PCI总线特点
支持总线主控技术，允许智能设备在适当的时候取得总线控制权以加速数据传输；
支持猝发传输模式。
不受CPU速度和结构的限制；
与 ISA／EISA／MCA兼容；
预留扩展空间，支持64b数据和地址；
数据宽度32位，时钟频率33MHz，最大数据传输速率为133MB/s；
同步时序、集中式仲裁。

## Slide 55: PCI总线局限性
多PCI设备共享总线的带宽。
多PCI设备共享一组信号线， 因此受插板插入位置的影响， 会产生微妙的信号畸变。
实际上在33MHz的PCI总线情况下，只能用到4个插 槽；在66MHz 下，只能用到2个插 槽。
在PCI 总线中是采用内存映射I/O，这也影响了系统的整体性能。CPU读写动作频率要与PCI总线的动作频率同步，所以就延缓了CPU指令的执行速度。

## Slide 56: (5)USB
USB（Universal Serial Bus即通用串行总线）
  由Intel公司提出，USB1.0 带宽为12Mbps；
  可以热插拔，即插即用；
  可接入127个设备，计算机外设越来越多，PC机内有限的插槽和接口已经不能满足要求，USB缓解了这一矛盾。
USB采用四线电缆，其中两根是用来传送数据的串行通道，另两根为下游（Downstream)设备提供电源
USB系统采用级联星型拓扑，该拓扑由三个基本部分组成：主机（Host)，集线器（Hub)和功能设备。

## Slide 57: USB接口类型

## Slide 58: USB总线结构拓扑