## Slide 1: 第 7 章 输入/输出系统
7. 1 概 述
7. 2 I / O 接 口
7. 3 直接程序控制
7. 4 程序中断控制
7. 5 DMA技术
7. 6 通 道
7. 1 概述

## Slide 2: 7. 1 概述
7. 1. 1 输入/输出系统的功能
7. 1. 2 输入/输出系统的组成
7. 1. 3 外围设备与主机的连接方式
7. 1. 4 主机与 I / O 设备间信息传送的控制方式
7. 1. 1 输入/输出系统的功能

## Slide 3: 7. 1. 1 输入/输出系统的功能
输入输出设备是计算机与人或者机器系统进行数据交互的装置，用于实现计算机内部二进制信息与外部不同形式信息的转换，简称外部设备或外设
  输入设备：负责将数据、文字、图像、声音、电信号等转换成计算机可以识别的二进制信息，如键盘、鼠标、扫描仪、摄像头等
  输出设备：负责将计算机处理结果转换成数字、文字、图形、图像、声音或电信号，如显示器、打印机等；
  输入输出设备：既能输入也能输出，如磁盘、网卡等。

## Slide 4: 7. 1. 1 输入/输出系统的功能
输入输出系统的基本功能是：
  确定一次数据传输过程中的源端设备和目的端设备
  确保I/O设备和主机之间能够顺利的进行信息交换

## Slide 5: 7. 1 概述
7. 1. 1 输入/输出系统的功能
7. 1. 2 输入/输出系统的组成
7. 1. 3 外围设备与主机的连接方式
7. 1. 4 主机与 I / O 设备间信息传送的控制方式
7. 1. 2 输入/输出系统的组成

## Slide 6: 7. 1. 2 输入/输出系统的组成
输入输出系统的基本结构

## Slide 7: 7. 1. 2 输入/输出系统的组成
外部设备、接口部件、总线以及相应的管理软件统称为计算机的输入/输出系统，简称I/O系统
  完成计算机内部二进制信息与外部多种信息形式间的交流
  保证CPU能够正确选择I/O设备并实现对其控制，与数据传输
  利用数据缓冲、合适的数据传送方式，实现主机外设间速度匹配
  I/O硬件
    外设、控制器、I/O接口、总线
  I/O软件
    OS无关库，设备无关库，驱动，I/O指令，通道指令

## Slide 8: 7. 1 概述
7. 1. 1 输入/输出系统的功能
7. 1. 2 输入/输出系统的组成
7. 1. 3 外围设备与主机的连接方式
7. 1. 4 主机与 I / O 设备间信息传送的控制方式
7. 1. 3 外围设备与主机的连接方式

## Slide 9: 7. 1. 3 外围设备与主机的连接方式
总线型连接方式
通道方式
处理机方式

## Slide 10: 7. 1 概述
7. 1. 1 输入/输出系统的功能
7. 1. 2 输入/输出系统的组成
7. 1. 3 外围设备与主机的连接方式
7. 1. 4 主机与 I / O 设备间信息传送的控制方式
7. 1. 4 主机与 I / O 设备间信息传送的控制方式

## Slide 11: 7. 1. 4 主机与 I / O 设备间信息传送的控制方式
程序控制（程序查询）方式
程序中断方式
直接存储器存取方式
通道方式
外围处理机方式

## Slide 12
1. 程序查询方式
CPU 和 I/O 串行工作
踏步等待
CPU读I/O状态
检查状态
未准备就绪
出错
从I/O接口中读
一个字到CPU
从CPU向主存
写入一个字
CPU向I/O发
读指令
CPU读I/O状态
检查状态
完成否
未准备就绪
现行程序
是
出错
已准备就绪
否
7. 1. 4 主机与 I / O 设备间信息传送的控制方式

## Slide 13
2. 程序中断方式
I/O 工作
CPU 不查询
CPU 暂停现行程序
自身准备
与主机交换信息
CPU 和 I/O 并行工作
启动 I/O设备
现行程序
…
…
中断服务程序
K
K+1
…
没有踏步等待现象
中断现行程序

## Slide 14
程序中断方式流程
CPU 向 I/O 发读指令
CPU 读 I/O 状态
检查状态
完成否？
CPU 做其他事情
I/O 设备工作
准备就绪
CPU I/O
从 CPU 向主存写入一个字
CPU 主存
从 I/O 接口中读一个字到CPU
I/O CPU
中断请求
I/O CPU
出错
是
否
未错

## Slide 15
3. DMA 方式
主存和 I/O 之间有一条直接数据通道
不中断现行程序
周期挪用（周期窃取）
CPU 和 I/O 并行工作
存取周期结束
CPU 执行现行程序
CPU 执行现行程序
DMA请求
启动I/O
I/O准备
I/O准备
一个存取周期
实现I/O与主存之间的传送

## Slide 16
三种方式的 CPU 工作效率比较
存取周期结束
CPU 执行现行程序
CPU 执行现行程序
DMA请求
启动I/O
I/O准备
I/O准备
一个存取周期
实现I/O与主存
之间的传送
CPU 执行
现行程序
CPU查询等待并传输I/O数据
CPU 执行
现行程序
启动I/O
I/O 准备及传送
指令执行周期结束
CPU 执行现行程序
CPU 执行现行程序
启动I/O
中断请求
I/O准备
I/O准备
CPU 处理中断服务程序
实现 I/O 与主机之间的传送
间
断
启动I/O
启动I/O
I/O准备
中断请求
启动I/O
I/O准备
一个存取周期
DMA请求
程序
查询
方式
程序
中断
方式
DMA
方式
I/O 准备及传送
间
断
I/O准备
I/O准备

## Slide 17: 第 7 章 输入/输出系统
7. 1 概 述
7. 2 I / O 接 口
7. 3 直接程序控制
7. 4 程序中断控制
7. 5 DMA技术
7. 6 通 道
7. 2 I / O 接 口

## Slide 18: 7. 2 I / O 接 口
7. 2. 1 I / O 接口的功能
7.2.2 I/O接口的基本结构
7.2.3 接口的编址方式
7.2.4 I/O接口的分类
7.2.5 MIPS机中I/O编址与访问

## Slide 19: 7.2.1 I / O 接口的功能
I/O接口: 连接总线与I/O设备的物理和逻辑界面
  既包括物理连接电路，也包括软件逻辑接口
  所有设备均通过 I/O接口（总线接口）与总线相连
  CPU使用设备地址经总线与I/O接口通信访问I/O设备
  标准接口有利于提升I/O系统的独立性，降低连接复杂度
I/O接口功能
  设备寻址、数据交互、设备控制
  状态检测、数据缓冲、格式转换

## Slide 20: 7.2.2 I/O接口的基本结构
I/O接口的功能
  设备寻址
  数据交互
  设备控制
  状态检测
  数据缓冲
  格式转换
数据缓冲寄存器
命令/状态寄存器
地址译码/控制逻辑
设备
接口
总线接口
内部接口
外设
数据
状态
命令
设备
接口
数据
状态
命令
数据线
地址线
控制线
总线
…
I/O接口
外设
设备

## Slide 21: 7.2.3 接口的编址方式
统一编址
  内存映射编址（Memory-mapped）
  外设地址与内存地址统一编址，同一个地址空间
  不需要设置专用的I/O指令
  采用访存指令访问外设，具体访问什么设备取决于地址
独立编址
  端口映射编址（Port-mapped）
  I/O地址空间与主存地址空间相互独立
  I/O地址又称为I/O端口
  不同设备中的不同寄存器和存储器都有唯一的端口地址
  使用I/O指令访问外设
I/O
CPU
统一地址空间
地址
数据
0x00000000
0xffff0000
0xffffffff
0x0000ffff
RAM
ROM

## Slide 22: 不同编址方式程序实例
统一编址：访存指令访问外设，具体访问什么设备取决于内存地址
独立编址：I/O指令访问外设，具体访问什么设备取决于端口地址

## Slide 23
按数据传送方式
  并行、串行接口
按接口的灵活性
  可编程接口、不可编程接口
按通用性： 通用、专用接口
按总线传输的通信方式：同步、异步接口
按访问外设的方式
  直接传送方式、程序控制方式、程序中断方式、DMA及通道处理机接口
7.2.4 I/O接口的分类

## Slide 24: 7.2.5 MIPS机中I/O编址与访问
采用统一编址
  LW
  SW

## Slide 25: 第 7 章 输入/输出系统
7. 1 概 述
7. 2 I / O 接 口
7. 3 直接程序控制
7. 4 程序中断控制
7. 5 DMA技术
7. 6 通 道
7. 3 直接程序控制

## Slide 26: 7. 3 直接程序控制
1.程序查询流程
检查状态标记1
设备1
准备就绪？
检查状态标记N
设备N
准备就绪？
…
处理设备1
是
否
否
处理设备N
是
1. 查询流程
检查状态标记
交换数据
准备就绪?
是
否
单个设备
多个设备
测
试
指
令
转
移
指
令
传
送
指
令

## Slide 27
2. 程序流程
设置主存缓冲区首址
设置计数值
启动外设
传送一个数据
修改主存地址
修改计数值
结束I/O传送
准备好？
传送完？
未完
是
完
否
保存
寄存器内容

## Slide 28: 3.程序查询方式的接口电路
CPU
设备
控
制
逻
辑
寄存器
接口电路
设备选择
数据缓冲器
0 就绪 1
0 启动 1
ABUS
DBUS
传数据
动作结束
动作开始
0
1
通过接口完成一次读操作
等待
读取
设备选择电路、数据缓冲寄存器
状态寄存器、命令寄存器

## Slide 29: 4.直接程序控制方式特点
优缺点：
硬件开销小；
应用场合
对CPU效率要求不高的场合，
外设和CPU串行工作，实时处理能力差,并行程度低。

## Slide 30: 第 7 章 输入/输出系统
7. 1 概 述
7. 2 I / O 接 口
7. 3 直接程序控制
7. 4 程序中断控制
7. 5 DMA技 术
7. 6 通 道
7. 4 程序中断控制

## Slide 31: 7. 4 程序中断控制
7.4.1 中断的基本概念
7.4.2 中断的完整过程
7.4.3 中断方式接口
7.4.4 多级中断技术
7.4.5 MIPS机中的中断机制
7.4.1 中断的基本概念

## Slide 32: 7.4.1 中断的基本概念
1.中断的定义
…
K
K+1
Q
Q+1
…
…
中断服务程序
1
中断服务程序
2
入口1
入口2
计算机在执行程序的过程中，当出现意外情况或特殊请求时，计算机通知现行程序的运行转向对这些异常情况或特殊请求的处理，处理结束后再返回到现行程序的间断处，继续执行原程序，这就是中断。

## Slide 33: 7.4.1 中断的基本概念
  几个基本概念：
  中断源
    引起中断产生的事件或发生中断请求的来源。
  断点
    现行程序中被打断执行的指令地址。关键位置
  中断响应
    程序由断点转移到中断服务程序的过程。
  中断向量
    中断服务程序在内存中存放的入口地址，即首地址。

## Slide 34: 7.4.1 中断的基本概念
  单级中断
    所有的中断都是相同级别的
  多级中断
    多级中断是指系统的中断源是有优先级别之分

## Slide 35: 2. 引起中断的原因
中断技术赋于计算机应变能力，将有序的运行和无序的事件统一起来，大大增强了系统的处理能力
  主机外设并行工作
  程序调试
  故障处理
  实时处理
  人机交互

## Slide 36: 3.中断的分类
中断
内中断（异常）
外中断
(
强迫中断
)
自愿中断
——
指令中断
强迫中断
硬件故障
软件出错
不可屏蔽中断
可屏蔽中断

## Slide 37: 4.中断系统需要解决的问题
(1) 各中断源 如何 向 CPU 提出请求 ？
(2) 各中断源 同时 提出 请求 怎么办 ？
(5) 如何 寻找入口地址 ？
(4) 如何 保护现场 ？
(3) CPU 什么 条件、什么 时间、以什么 方式
响应中断 ？
(6) 如何 恢复现场，如何 返回 ？
(7) 处理中断的过程中又 出现新的中断 怎么办 ？
硬件 ＋ 软件

## Slide 38: 7.4.2 中断的完整过程
五个阶段
（1）中断请求
（2）中断判优
（3）中断响应
（4）中断处理
（5）中断返回

## Slide 39: 1.中断请求
（1）中断请求信号的产生
D
Q
&
1
INTR
中断请求触发器
MASK
中断屏蔽触发器
来自 CPU 的
中断查询信号
受设备本身控制
INTR
D
MASK
Q
D 完成触发器
中断请求

## Slide 40: 7. 4 程序中断控制
7.4.1 中断的基本概念
7.4.2 中断的完整过程
7.4.3 中断方式接口
7.4.4 多级中断技术
7.4.5 MIPS机中的中断机制
7.4.2 中断的完整过程

## Slide 41: 1.中断请求
（2）中断请求标记 INTR
一个请求源 一个 INTR 中断请求标记触发器
多个INTR 组成 中断请求标记寄存器
INTR 分散 在各个中断源的 接口电路中
INTR 集中 在 CPU 的中断系统 内

## Slide 42: 1.中断请求
（3）中断请求信号的传输

## Slide 43: 2.中断判优
（1）硬件判别
独立请求方式

## Slide 44: 2.中断判优
（1）硬件判别
单线请求方式

## Slide 45: 2.中断判优
（2）软件判别
A、B、C 优先级按 降序 排列
否
…
是否 A 请求？
是否 B 请求？
是否 C 请求？
转 A 的服务程序
入口地址
转 B 的服务程序
入口地址
转 C 的服务程序
入口地址
是
是
是
否
否

## Slide 46: 3.中断响应
(1). 响应中断的 条件
允许中断触发器 EINT = 1
(2). 响应中断的 时间
指令执行周期结束时刻由CPU 发查询信号
CPU
中断查询
INTR1
D
Q
INTR2
D
Q
INTRn
D
Q
中断源 1
中断源 2
中断源 n
…
至排队器

## Slide 47
(3)中断隐指令
①保护程序断点
②寻找服务程序入口地址
③硬件 关中断
向量地址
形成部件
INT
S
Q
R
EINT
S
Q
R
PC
1
&
≥1
排队器
…
…
断点存于 特定地址（ 0 号地址） 内
断点 进栈
INT 中断标记
EINT 允许中断
R – S 触发器
向量地址
PC
（硬件向量法）
中断识别程序 入口地址
M
PC
（软件查询法）

## Slide 48: （4）寻找中断服务程序入口地址的方法
①向量中断
  将服务程序入口(中断向量)组织在中断向量表中；响应时由硬件直接产生相应向量地址，按地址查表，取得服务程序入口，转入相应服务程序。
    硬件查询法
    独立请求法

## Slide 49: （4）寻找中断服务程序入口地址的方法
非向量中断
  将服务程序入口组织在查询程序中；
  响应时执行查询程序查询中断源，转入相应服务程序。
    程序识别 （软件方法）
Notes: 软件查询法，一个中断号，在中断程序中再分支

## Slide 50: 4.中断服务
（1） 保护现场
（2）恢复现场
寄存器 内容
断点
保护现场
其它服务程序
恢复现场
中断返回
PUSH
视不同请求源而定
POP
中断服务程序 完成
中
断
服
务
程
序
中断隐指令 完成
中断服务程序 完成
IRET

## Slide 51
关中断
保存断点
Yes
中断
取指令
执行指令
保护现场
中断服务
恢复现场
中断返回指令
No
关中断
保存断点
Yes
No
中断
取指令
执行指令
保护现场(含屏蔽字）
载入设备屏蔽字
开中断
中断服务
关中断，恢复现场，开中断
中断返回指令
中断
响应
中断隐指令
中断
服务程序
中断
响应
中断
服务程序
中断识别，地址→PC
中断识别，地址→PC
开中断
4.中断服务
单级中断
多级中断

## Slide 52: 5.中断返回
中断返回指令实现 IRET

## Slide 53: 回顾和总结：指令执行一般流程
取指令、执行指令反复循环
指令功能、寻址方式不同，数据通路不同，执行时间不同，如何安排时序？
  访存指令、寄存器运算指令、加法指令、除法指令
取指令
PC++
指令译码
数据操作
指令执行
操作数
地址计算
取操作数
操作数
地址计算
存操作数
无中断异常
中断响应
周期
有异常、中断请求

## Slide 54: 7. 4 程序中断控制
7.4.1 中断的基本概念
7.4.2 中断的完整过程
7.4.3 中断方式接口
7.4.4 多级中断技术
7.4.5 MIPS机中的中断机制
7.4.3 中断方式接口

## Slide 55
设备选择电路
DBR
D
Q
&
数据线
启动命令
地址线
SEL
输入数据
启动设备
设备工作
结束
&
1
Q
Q
D
INTR
B
Q
Q
MASK
设备编码器
排队器
中断查询
来自高一级
的排队器
至低一级
的排队器
向量地址
中断响应
INTA
中断请求
命令译码
1.基本组成
7.4.3 中断方式接口

## Slide 56
设备选择电路
DBR
D
Q
&
数据线
启动命令
地址线
SEL
输入数据
启动设备
设备工作
结束
&
1
Q
Q
D
INTR
B
Q
Q
MASK
设备编码器
排队器
中断查询
来自高一级
的排队器
至低一级
的排队器
向量地址
中断响应
INTA
中断请求
命令译码
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
2. I/O 中断处理过程
①
1
0
&
DBR
④
⑤
⑦
⑧
设备选择电路
0
1
以输入为例
②
③
⑥

## Slide 57: 7.4.3 中断方式接口
CPU
设备准备数据
启动设备
发送命令参数
设备
时间片轮转
进程调度
中断返回
中断
设备就绪
用户进程P1
实际传输
中断控制
用户进程P1
read
系统调用
内核态
wait(设备就绪)
P1进等待队列
进程调度
用户进程P2
中断服务
内核态
signal(设备就绪)
P1进就绪队列
用户进程P2 …
CPU与设备的动作关系

## Slide 58: 7. 4 程序中断控制
7.4.1 中断的基本概念
7.4.2 中断的完整过程
7.4.3 中断方式接口
7.4.4 多级中断技术
7.4.5 MIPS机中的中断机制
7.4.4 多级中断技术

## Slide 59: 7.4.4 多级中断技术
中断屏蔽触发器 ： EINT 针对所有中断源
中断屏蔽字： 只针对特定中断源
1.多级中断的条件

## Slide 60
2. 实现多重中断的条件
B、C
A
中断
请求
主程序
(2) 优先级别高 的中断源 有权中断优先级别低 的中断源
(1) 提前 设置 开中断 指令
A
B
C
D
中断服务程序
（ A、B、 C、 D 优先级按 降序 排列）
D
8.4

## Slide 61: 7.4.4 多级中断技术
2.中断屏蔽字与中断优先级的关系
控制各设备接口的屏蔽触发器，可改变处理次序。
运行某个设备的中断服务程序时载入对应的屏蔽码

## Slide 62: 例子
假定硬件原来的响应顺序为0→1→2，试设置中断屏蔽字，将中断优先级改为1→2→0。
设备/屏蔽字 | L0 | L1 | L2
L0 | 1 | 0 | 0
L1 | 1 | 1 | 1
L2 | 1 | 0 | 1

## Slide 63: 7.4.4 多级中断技术
3.利用中断屏蔽字改变中断源优先级
&
(1) 屏蔽触发器的作用
MASK = 0（未屏蔽）
INTR 能被置 “1”
&
&
&
&
1
1
1
1
INTP1
INTP2
INTP3
INTP4
INTR1
INTR2
INTR3
INTR4
MASK1
MASK2
MASK3
MASK4
D
Q
1
D
INTR
MASK
Q
CPU
查询
MASKi = 1 （屏蔽）
INTPi = 0 （不能被排队选中）

## Slide 64: 7.4.4 多级中断技术
3.利用中断屏蔽字改变中断源优先级
(2) 屏蔽字
优先级
屏 蔽 字
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
…
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1
2
3
4
5
6
15
16
…
16个中断源 1，2，3 ， 16 按 降序 排列
…

## Slide 65: 7.4.4 多级中断技术
3.利用中断屏蔽字改变中断源优先级
响应优先级
响应优先级 A→B→C→D 降序排列
不可改变
处理优先级
可改变（通过重新设置屏蔽字）
中断源 | 原屏蔽字 | 新屏蔽字
A B C D | 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 | 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1
处理优先级 A→D→C→B 降序排列

## Slide 66: 7.4.4 多级中断技术
3.利用中断屏蔽字改变中断源优先级
服务程序
B处理完
C处理完
D处理完
A处理完
t
主程序
A程序
B程序
C程序
D程序
A、B、C、D
同时请求中断
CPU 执行程序轨迹（原屏蔽字）

## Slide 67: 7.4.4 多级中断技术
3.利用中断屏蔽字改变中断源优先级
服务程序
D处理完
C处理完
B处理完
A处理完
t
主程序
A程序
B程序
C程序
D程序
A、B、C、D
同时请求中断
CPU 执行程序轨迹（新屏蔽字）

## Slide 68: 7.4.4 多级中断技术
4.多级中断的断点保护
(1) 断点进栈
(2) 断点存入“ 0 ” 地址
中断隐指令 完成
中断周期
命令存储器写
0 MAR
PC MDR
(MDR) 存入存储器
三次中断，三个断点都存入 “ 0 ” 地址
断点 MDR
？
如何保证断点不丢失？
中断隐指令 完成

## Slide 69: 7. 4 程序中断控制
7.4.1 中断的基本概念
7.4.2 中断的完整过程
7.4.3 中断方式接口
7.4.4 多级中断技术
7.4.5 MIPS机中的中断机制
7.4.5 MIPS机中的中断机制

## Slide 70: 7.4.5 MIPS机中的中断机制
1. 1.MIPS中断处理方式
  异常（Exception）
    指CPU执行的控制流中任何意外的改变
  中断（Interrupt）
    指由外部引起的事件
事件类型 | 来源 | MIPS中的术语
I/O设备请求 | 外部 | 中断
用户程序进行操作系统调用 | 内部 | 异常
算术溢出 | 内部 | 异常
使用未定义的指令 | 内部 | 异常
硬件故障 | 内部或外部 | 异常或中断

## Slide 71: 7.4.5 MIPS机中的中断机制
1. MIPS中断处理方式
与中断有关的三个寄存器：
  异常程序中断计数器EPC（Exception Program Counter）
    存放断点地址，
  原因寄存器Cause
    保存异常产生的原因
  Status寄存器
    存放是处理器状态和控制寄存器，包括确定CPU的特权等级，对中断源的屏蔽等

## Slide 72: 2. MIPS为实现中断在结构上的变化
（2）增加中断服务程序返回指令ERET
（1）CP0

## Slide 73: 2. MIPS为实现中断在结构上的变化
CAUSE寄存器
位 | 31 | 30 | 29-28 | 27 | 26 | 25-24 | 23 | 22 | 21-16 | 15-10 | 9-8 | 7 | 6-2 | 1-0
字段名 | BD | TI | CE | DC | PCI | 0 | IV | WP | 0 | IP7-2 | IP1-0 | 0 | ExCode | 0
STATUS寄存器
位 | 31-28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 16 | 
字段名 | CU3-CU0 | RP | FR | RE | MX | PX | BEV | TS | SR | NMI | 0 | Impl | 
位 | 15 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
字段名 | IM7-IM0 |  |  |  |  | KX | SX | UX | UM | R0 | ERL | EXL | IE

## Slide 74: 3.MIPS中断中断处理完整过程
（1）中断请求
  检测的时刻：每个时钟都会检测中断请求 ，如果有中断，则进入中断响应状态
  检测时的条件:IE
  有中断请求的条件： （Verilog）
    assign IntReq = |HWInt[7:2] & |IM[7:2] & IE & !EXL ;
（2）中断判优
  硬件判优
  软件判优

## Slide 75: 3.MIPS中断中断处理完整过程
（3）中断响应
  保存PC：将断点地址PC保存在EPC中；
  完成跳转：PC←中断处理程序入口地址
  关中断：EXL置位，防止再次进入。
（4）中断处理
  保存现场
  中断处理
  恢复现场
  中断返回

## Slide 76: 4.CP0与CPU的协同工作

## Slide 77: 第 7 章 输入/输出系统
7. 1 概 述
7. 2 I / O 接 口
7. 3 直接程序控制
7. 4 程序中断控制
7. 5 DMA技 术
7. 6 通 道
7. 5 DMA技术

## Slide 78: 7. 5 DMA技 术
7.4.1 DMA方式概述
7.5.2 DMA控制器的基本结构
7.5.3 DMA的工作过程
7.5.4 DMA控制器的类型
7.5.1 DMA方式概述

## Slide 79: 1. DMA方式概述
1.DMA方式的特点
  外设与主存间建立一个由硬件管理的数据通路（虚拟通路，还是通过系统总线）
  CPU不介入外设与主存的数据传送操作（DMAC控制完成）
  减少CPU开销，提升效率
  DMA方式只能处理简单的数据传送
CPU
主存
DMA
接口
接口
DMAC

## Slide 80
2. DMA 与主存交换数据的三种方式
(1) 停止 CPU 访问主存
控制简单
CPU 处于不工作状态或保持状态
未充分发挥 CPU 对主存的利用率
主存工作时间
CPU不执行程序
DMA不工作
DMA不工作
DMA工作
CPU控制
并使用主存
DMA控制
并使用主存
t

## Slide 81
(2) 周期挪用（或周期窃取）
DMA 访问主存有三种可能
CPU 此时不访存
CPU 正在访存
CPU 与 DMA 同时请求访存
此时 CPU 将总线控制权让给 DMA
主存工作时间
CPU控制
并使用主存
DMA控制
并使用主存
t

## Slide 82
(3) DMA 与 CPU 交替访问
主存工作时间
DMA控制
并使用主存
CPU控制
并使用主存
t
CPU 工作周期
C1 专供 DMA 访存
C2 专供 CPU 访存
所有指令执行过程中的一个基准时间
不需要 申请建立和归还 总线的使用权

## Slide 83: 2.DMA控制器的基本结构
1. DMA 接口功能
(1) 向 CPU 申请 DMA 传送
(2) 处理总线 控制权的转交
(3) 管理 系统总线、控制 数据传送
(4) 确定 数据传送的 首地址和长度
(5) DMA 传送结束时，给出操作完成信号
修正 传送过程中的数据 地址 和 长度

## Slide 84: 2.DMA控制器的基本结构
DMA接口
主
存
CPU
DMA
控
制
逻
辑
中
断
机
构
设备
HLDA
AR
WC
DAR
HRQ
中断请求
数据线
地址线
+1
+1
溢出信号
DREQ
DACK
BR

## Slide 85
1. DMA 传送过程
预处理、数据传送、后处理
(1) 预处理
通过几条输入输出指令预置如下信息
通知 DMA 控制逻辑传送方向（入/出）
设备地址 DMA 的 DAR
主存地址 DMA 的 AR
传送字数 DMA 的 WC
3.DMA的工作过程

## Slide 86
预处理：
主存起始地址
设备地址
传送数据个数
启动设备
DMA
DMA
DMA
数据传送：
继续执行主程序
同时完成一批数据传送
后处理：
中断服务程序
做 DMA 结束处理
继续执行主程序
CPU
(2) DMA 传送过程示意
允许传送？
主存地址送总线
数据送I/O设备（或主存 ）
修改 主存地址
修改 字计数器
数据块
传送结束？
向CPU申请 程序中断
DMA请求
否
否
是
是
数据传送

## Slide 87
BR
设备
DMA
控
制
逻
辑
中
断
机
构
AR
WC
DAR
DMA接口
主
存
CPU
+1
+1
(3) 数据传送过程（输入）
DREQ
②
HRQ
③
HLDA
④
地址线
⑤
DACK
⑥
①
数据线
⑦
溢出信号
中断请求
AR
WC
+1
+1
BR
BR
BR
BR
BR

## Slide 88
BR
设备
DMA
控
制
逻
辑
中
断
机
构
AR
WC
DAR
DMA接口
主
存
CPU
+1
+1
BR
DREQ
②
HRQ
③
HLDA
④
地址线
⑤
DACK
⑥
①
数据线
⑦
溢出信号
中断请求
AR
WC
+1
+1
(4) 数据传送过程（输出）
BR
BR
BR
BR

## Slide 89
(5) 后处理
校验送入主存的数是否正确
是否继续用 DMA
测试传送过程是否正确，错则转诊断程序
由中断服务程序完成

## Slide 90
1. 选择型
在 物理上 连接 多个 设备
在 逻辑上 只允许连接 一个 设备
设备地址寄存器
控制状态寄存器
数据缓冲寄存器
主存地址寄存器
时序电路
字计数器
DMA接口
CPU
主存
设备 1
设备 2
设备 n
选
择
线
. . .
系统总线
4.DMA控制器的类型

## Slide 91
2. 多路型
在 物理上 连接 多个 设备
在 逻辑上 允许连接 多个 设备同时工作
设备
设备
设备
DMA
接口
CPU
主存
…
独立请求式
设备
设备
设备
DMA
接口
CPU
主存
…
链式
…
…

## Slide 92
3. 多路型 DMA 接口的工作原理
T4
T6
T7
T2
为磁盘
服务
T5
T8
T3
为磁带
服务
为打印
机服务
T1
5 s
DMA 请求
打印机
t
DMA 请求
DMA 请求
DMA 请求
45 s
磁带
t
DMA 请求
DMA 请求
DMA 请求
DMA 请求
30 s
磁盘
t

## Slide 93: 回顾与小结：DMA与程序中断的区别
中断通过程序传送数据，DMA靠硬件来实现。
中断时机为两条指令之间，DMA响应时机为两存储周期之间。
中断不仅具有数据传送能力，还能处理异常事件。DMA只能进行数据传送。
DMA仅挪用了一个存储周期，不改变CPU现场。
DMA请求的优先权比中断请求高。CPU优先响应DMA请求，是为了避免DMA所连接的高速外设丢失数据。
DMA利用了中断技术

## Slide 94: 第 7 章 输入/输出系统
7. 1 概 述
7. 2 I / O 接 口
7. 3 直接程序控制
7. 4 程序中断控制
7. 5 DMA技术
7. 6 通 道
7. 6 通 道

## Slide 95: 7. 6 通 道
7.6.1 通道概述
7.6.2 通道基本结构和工作过程
7.6.3通道的类型
7.6.1 通道概述

## Slide 96: 7.6 通道
1.通道概述
DMA方式分析
DMA方式依赖硬件逻辑支持，随着设备数量的增加，DMA控制器增加，成本也相应增加。必须找出一种方法使DMA技术被更多的设备共享。
DMA接口的起始准备仍需CPU执行一段程序完成。高速设备的信息是成批传送的，一批数据包含了相当多的数据块，每一数据块都要使DMA接口初始化。数据块连续频繁地传送，其占用CPU的时间就不可忽视了

## Slide 97: 1.通道概述
DMA方式的进一步发展，数据的传送方向、内存起始地址及传送的数据块长度等都由独立于CPU的通道来进行控制，可进一步减少CPU的干预。
  通道是一个具有特殊功能的处理器IOP
  分担CPU的I/O 处理的功能
  可实现外设的统一管理和DMA操作
  大大提高CPU效率，更多的硬件
通道执行通道程序来完成CPU指定的I/O任务，通道程序是由一系列通道指令组成的。
当通道执行完通道程序后，就发出中断请求表示I/O结束，CPU响应中断请求，执行相应的中断处理程序实现与通道之间的数据传输。

## Slide 98: 1.通道概述
通道方式
设置专用的输入输出处理机（通道），分担输入输出管理的全部或大部分工作。
吸取了DMA技术，增加了软件管理，设有专用通道指令
层次性的I/O系统
  一个主机可以连接多个通道
  一个通道可以管理多个设备控制器
  一个设备控制器又可以控制多台设备。

## Slide 99: 1.通道概述
通道方式与CPU和外设的连接

## Slide 100: 1.通道概述
通道功能
根据CPU要求，组织设备与系统连接和通信；
选取通道指令，向设备发出操作命令；
指出数据在设备中的位置和主存缓冲区内的位置，组织设备与主存间的数据传输。
向CPU反映设备、设备控制器及通道本身的状态信息。
将外设和通道本身的中断请求，按次序及时报告CPU。
设备控制器介于通道与设备之间，是通道对外部设备实行具体控制的机构。
  将通道发送的命令转换为设备能接受的控制信号
  向通道反映设备的状态
  将设备的各种电平信号转换成通道能识别的标准逻辑信号。

## Slide 101: 2.通道基本结构和工作过程
（1）基本结构

## Slide 102: 2.通道基本结构和工作过程
（2）工作过程
（1）CPU启动通道工作
（2）数据传输
（3）传送后的处理
传送准备
数据传输
传送后处理

## Slide 103: （1）传送准备工作
用户使用通道的外设传送应做两项工作
  通过访存指令提供传送时所需参数(即软控制字)
  通过自愿进管指令以系统调用的方式向CPU提出通道I/O请求，进入OS的设备管理程序
操作系统的设备管理程序要做三项工作
  根据用户提供的软控制字编制通道程序CHP，并存到主存指定区域
  在主存中安排数据缓冲区
  通过了解外设的I/O指令，取出CSW，依CSW的内容判用户所需外设是否空闲？若空闲，则执行启动通道和外设I/O指令，进入数据传送阶段

## Slide 104: （2）数据传送
①通道从内存指定位置取出CHP，执行CHP，进行数据传送
②数据传送正常结束，或传输中出现错误，通道向CPU发中断请求，等待CPU响应处理

## Slide 105: （3）结束处理
CPU响应中断，取出CSW并判断，若正常结束，执行正常结束服务程序，否则执行错误处理中断服务程序。

## Slide 106: 3. 通道的类型
根据设备共享通道的情况及信息传送速度的要求分为3类
  字节多路通道
  选择通道
  数组多路通道

## Slide 107: 3. 通道的类型
（1）字节多路通道
包括若干子通道，每个子通道服务于一个慢速设备
在一段时间内交替执行多个设备的通道子程序
传输单位是字节
宏观上这些设备并行工作

## Slide 108: 3. 通道的类型
（2）选择通道
字节多路通道
  适合慢速设备，不适合高速设备
  高速设备传送两个字节间的空闲很短
选择通道
  设备以成批数据连续传送方式占用通道，直到指定数量的数据全部传送完毕，通道才转为其它设备服务。
  选择通道在物理上可以连接多个设备，但设备不能同时工作。
  选择通道只有一个子通道，它适用于大批量数据的高速传送。

## Slide 109: 3. 通道的类型
选择通道

## Slide 110: （3）数组多路通道
通道能高速传送数据，但设备辅助操作时间不能有效利用
  如硬盘启动后，平均定位时间较长，磁带机磁头定位时间更长，可达几分钟。导致通道处于等待状态
为利用这段时间，将字节多路和选择通道折中，称为数组多路通道。
  多个设备以数据组（块）为单位交叉使用通道。
  设备占用通道时，连续传送一组数据，然后将出让通道使用权
  数据组的大小因设备而异，有256B、512B或1KB等。
3. 通道的类型

## Slide 111: 数组多路通道
数组多路通道也包含若干个子通道。
  数组多路通道适用于中、高速设备，如磁带机、磁盘等。
  传送的基本数据数据单位与字节通道不同。
  同一时刻只允许一个设备进行传输型的工作
某设备执行辅助操作时
  通道暂时断开与该设备的连接，挂起与该设备对应的通道程序
  转为其它设备服务，当设备完成了辅助操作，且通道空闲时，通道才重新转为该设备服务。
传送效率高，硬件复杂度高
3. 通道的类型